Geschäftsbericht 2013 Tiefbauamt Bundesstadt Bonn

Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn Tiefbauamt/ Presseamt

Fotos: Bundesstadt Bonn,

Firma IB-Becker, Bad Neuenahr-Ahrweiler Titelbild: Trajektknoten Friedrich-Ebert-Allee Auflage: 125, 2014

Inhaltsverzeichnis

Organisationsstruktur	S.	2

Stadtentwässerung	S.   3

| Kennzahlen | S. | 6 |
| --- | --- | --- |
| Reinigungsgrade der Kläranlagen | S. | 8 |

Betriebsgröße und –struktur	S.	4

Vermögen	S.	9

Kostenauswertung	S. 10

Betriebsergebnis für den Bereich Stadtentwässerung                                               S. 10

Kostenstruktur                                                                                                            S. 11

Mehrjährige Kostenentwicklung                                                                                 S. 13

Energiekosten und –verwendung                                                                               S. 16

Gebühren	S. 18

Abwasserableitung	S. 20

Ausgewählte Themen	S. 24

Einführung einer digitalen Dienstanordnung in Form eines Managementsystems S. 24 Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes für den Standort Kläranlage Salierweg S. 25 Verfahrens- und Anlagenoptimierungen im Bereich der Kläranlage Salierweg S. 26 Besondere Kanalprojekte                                                                                           S. 28

Verkehrsanlagen	S. 33

Straßenunterhaltung	S. 34

Bearbeitung „Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)“	S. 36 Straßenbau	S. 38

Lichtsignalanlagen	S. 43

Ingenieurbauwerke in Beispielen	S. 47

Erneuerung der Viktoriabrücke und Rampenneubau zur Thomastraße S. 47 Barrierefreier Ausbau der Stadtbahnhaltestelle Stadthaus                                        S. 48

Weitere Aufgaben im Tiefbauamt	S. 49

Verkehrs- und Baustellenmanagement	S. 50

Servicebereich	S. 51

Organisationsstruktur Tiefbauamt

Stand: 15.04.2010

Tiefbauamt – 66

Amtsleitung

Steuerungs- und Führungs- unterstützung

Stabsstelle Controlling / Verkehrs- und

Baustellenmanagement

Stadtentwässerung	Verkehrsanlagen

Servicebereich

66-1

KA-Planung, Betriebsabrechnung, Labor

66-4

Verkehrssicherung Qualitätsstandards

66-SB

Verwaltung und Vermessung

66-2

Abwasserableitung

66-5

Planung u. Neubau Straßen

66-3

Abwasserbehandlung/ Technische Leistungen

66-6

Planung u. Neub. Verkehrstechnik/ Kon- struk. Ing.-bau

Stadtentwässerung

Betriebsgröße und -struktur

Die Abwasserentsorgung in Bonn wird als Regiebetrieb geführt, der vollständig in die Or- ganisationsstruktur der Kommune integriert ist. Bei der Abwasserentsorgung handelt es sich um eine hoheitliche Aufgabe, die in kommunaler Trägerschaft wahrgenommen wird. Bezogen auf die Anzahl der ca. 900 Betriebe in Deutschland haben Regiebetriebe einen Anteil von etwa 30 Prozent.

Die Aufgaben der im Tiefbauamt eingebundenen Stadtentwässerung sind die Sammlung, schadlose Ableitung  und Behandlung von Abwässern im Gebiet der Stadt Bonn ein- schließlich der Klärschlammverwertung bzw. -entsorgung und aller den Betriebszweck fördernden Maßnahmen. Wirtschaftlich getrennt werden auch die Aufgaben von Gewäs- serbau und –unterhaltung wahrgenommen.

Das Gebiet der Bundesstadt Bonn erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 141,2 Quad- ratkilometern. Die bebaute Fläche beträgt ein Drittel des Stadtgebietes (ca. 46,6 Quadrat- kilometer). Der höchste Bodenpunkt liegt bei 194,8 Meter NN, der tiefste bei 45,6 Metern NN. Die größte Nord-Süd-Ausdehnung ergibt 15 Kilometer, die größte Ost-West- Ausdehnung 12,5 Kilometer.

Die Fläche des Stadtgebietes mit öffentlichen Kanälen beträgt 75,15 Quadratkilometer. Der Ausbau des Kanalnetzes ist so weit fortgeschritten, dass für nahezu 100 Prozent der Bonner Grundstücke ein Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage gegeben ist.

Die Kläranlagen in Bonn, Bad Godesberg, Beuel und Duisdorf verfügen über eine Ge- samtkapazität von 511.250 EW (Einwohnerwerte) bei einer Auslastung von 484.434 EW. Die vier Kläranlagen sind über den Klärschlammpfad technisch miteinander verknüpft (s. Abbildung „Verfahrensschema: Kläranlagen“).

Im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen werden Teile von Abwasser aus den Nachbarkommunen Alfter, St. Augustin und Wachtberg übernommen. Bonner Abwasser aus dem Kanalisationsnetz Oberkassel wird auf gleicher Grundlage in der Kläranlage Kö- nigswinter-Oberdollendorf behandelt. Im Gegenzug wird Klärschlamm aus Königswinter in der Bonner Klärschlammverbrennungsanlage mit behandelt. Geringfügig werden auch

Bonner Abwässer in Wachtberg und Sankt Augustin entsorgt. Diese Leistungen werden verrechnet.

Das Kanalnetz zum Sammeln und Ableiten von Abwässern hat eine Länge von 944 Kilo- meter, bestehend aus 96,5 Prozent Mischwasserkanälen, 3,1 Prozent Regenwasser- und 0,4 Prozent Schmutzwasserkanälen unterschiedlichster Dimensionen. Zur Entwässerung der öffentlichen Straßenfläche sind an das Kanalnetz etwa 36.000 Sinkkästen ange- schlossen.

Innerhalb des Netzes befinden sich 279 Sonderbauwerke. Diese setzen sich zusammen aus 89 Pumpwerken, 114 Regenrückhaltebecken, 58 Staukanälen/Regenüberlaufbecken,

11 Regenüberläufen und 7 Dükerbauwerken.

Verfahrensschema: Kläranlagen (in vereinfachter Darstellung)

Bonn Alfter

KA Salierweg

307.000 EW

Abwasserreinigung Mechanik, Biologie, Filtration

Schlamm- behandlung

Ver- brennung

Bonn Wachtberg

KA Bad Godes- berg

110.000 EW

Abwasserreinigung Mechanik, Biologie, Filtration

Bonn

KA Beuel

80.000 EW

Abwasserreinigung

Mechanik, Biologie

Bonn Alfter

KA Duisdorf

36.250 EW

Abwasserreinigung Mechanik, Biologie, Filtration

Schlamm- behandlung

BN-Oberkassel Königswinter

KA Königswinter

Schlamm- behandlung

Kennzahlen

Kennzahlen Bonner Kläranlagen 2013

|  | KA Bonn Salierweg | KA Bad Godesberg | KA Beuel | KA Duisdorf | Königs- winter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auslegungsgröße | 307.000 EW | 110.000 EW | 80.000 EW | 36.250 EW |  |
| mechanisch | 307.000 EW |  |  |  |  |
| biologisch | 285.000 EW |  |  |  |  |
| Angeschlossene Einwohner | 175.694 | 81.789 | 60.986 | 22.300 |  |
| + Einwohnergleichwerte | 96.669 | 23.548 | 12.429 | 11.019 |  |
| = Einwohnerwerte (EW) | 272.363 | 105.337 | 73.415 | 33.319 |  |
| Auslastung in % | 95,6 % | 95,8 % | 91,8 % | 91,9 % |  |
| mechanisch | 88,7 % |  |  |  |  |
| biologisch | 95,6 % |  |  |  |  |
| freie Kapazität | 12.637 EW | 4.663 EW | 6.585 EW | 2.931 EW |  |
| in % | 4,4 % | 4,2 % | 8,2 % | 8,1 % |  |
| mechanisch | 11,3 % |  |  |  |  |
| biologisch | 4,4 % |  |  |  |  |
| Jahresschmutzwassermenge | 12.377.317 m³ | 5.240.441 m³ | 3.478.486 m³ | 1.772.313 m³ |  |
| Jahresabwassermenge | 17.210.552 m³ | 7.890.968 m³ | 5.306.002 m³ | 2.501.044 m³ |  |
| Entsorgte Reststoffe |  |  |  |  |  |
| Sandfanggut | 120 [t/a] | 150 [t/a] | 77 [t/a] | 39 [t/a] |  |
| Rechengut | 492 [t/a] | 216 [t/a] | 140 [t/a] | 56 [t/a] |  |
| Klärschlamm zur KVA | 4.039 [t/a] | 1.356 [t/a] | 1.105 [t/a] | 475 [t/a] | 508 [t/a] |
| KVA: Flugasche + Kessel- staub | 2.673 [t/a] |  |  |  |  |
| KVA: aus Rauchgasreinigung | 461 [t/a] |  |  |  |  |
| Verbrauchsmaterialien |  |  |  |  |  |
| Fällmittel |  |  |  |  |  |
| - Eisen-II-Chlorid | 1195 [t/a] | 270 [t/a] |  | 264 [t/a] |  |
| - Eisen-III-Chloridsulfat | 25 [t/a] |  |  |  |  |
| - Kalkhydrat | KA 1.851 [t/a] KVA 371 [t/a] | 95 [t/a] |  | 55 [t/a] |  |
| - Natriumaluminat |  |  | 587 [t/a] |  |  |
| - Aluminiumsulfat | 760 [t/a] | 336 [t/a] |  | 114 [t/a] |  |
| Flockungsmittel (Zentrifugen) | 47 [t/a] |  |  | 3 [t/a] |  |
| Flockungsmittel (Siebbänder) | 27 [t/a] |  |  |  |  |
| Flockungsmittel (Eindicker) | 12 [t/a] |  |  |  |  |
| Stromverbrauch in kWh/a | 13.826.548 | 3.102.152 | 1.732.186 | Keine Rechn. |  |

Kennzahlen Bonner Kanalnetz 2013

| Länge des Kanalnetzes | 944 km |
| --- | --- |
| Anzahl Sonderbauwerke gesamt | 279 |
| davon Pumpwerke | 89 |
| davon Regenrückhaltebecken | 114 |
| davon Staukanäle / Regenüberlaufbecken | 58 |
| davon Regenüberläufe | 11 |
| davon Dükerbauwerke | 7 |
| Anzahl Sinkkästen | 36.000 |
| TV-Untersuchungen | ca. 84 km/Jahr |

Kennzahlen Bonner Gewässer 2013

| Länge der städtischen Gewässer | ca. 127 km |
| --- | --- |
| Davon verrohrt | ca. 20 km |
| Anzahl Brücken und Durchlässe | 450 |
| Anzahl Rechen vor Einlaufbauwerken | 42 |
| Anzahl Hochwasserrückhaltebecken | 6 |
| Entsorgung |  |
| Müll | 70 [t/a] |
| Sandfanggut | 400 [t/a] |
| Länge des Rheins auf Bonner Stadtgebiet | 17,8 km |
| Zusätzliche Unterhaltungspflichten am Rhein |  |
| Deiche | 7 km |
| Ufermauern | 14,7 km |

Reinigungsgrade der Kläranlagen

Die Kohlenstoffverbindungen werden, wie es von modernen Anlagen erwartet wird und auch in der Vergangenheit festgestellt wurde, annähernd vollständig entfernt. Für die Stickstoffentfernung (Nges) sind Reinigungsgrade von mehr als 70 Prozent gefordert. Die- ser Mindestanforderung wird sehr gut Rechnung getragen.

Im Vergleich mit anderen Anlagen in NRW und auch in Deutschland erreichen die Kläran- lagen in Bonn  sehr gute Ablaufwerte. Insbesondere die größte Kläranlage am Salierweg erreicht bei den Stickstoffwerten einen hervorragenden Abbau.

Reinigungsgrade 2013

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

KA Salierweg	KA Bad Godesberg	KA Beuel	KA Duisdorf	NRW (Stand 2012)

CSB	97,6%	97,1%	97,4%	97,8%	94,0%

Pges	97,0%	95,3%	97,0%	96,2%	92,0%

NH4-N	99,8%	99,4%	99,7%	99,4%

Nges	94,2%	84,3%	83,7%	81,8%	82,0%

Vermögen

Durch die Neuordnung der Vermögensübersicht im Rahmen des „Neuen kommunalen Fi- nanzmanagements“ (NKF) ist das Vermögen der Stadt Bonn nach dem System der dop- pelten Buchführung zu erfassen.

Dieser Prozess war für das Jahr 2013 noch nicht endgültig abgeschlossen, da sich die Jahresabschlüsse der Stadt Bonn ab 2011 noch in der Prüfungsphase durch interne und externe Stellen befinden.

Im Geschäftsjahr 2013 werden für den Produktbereich PG 1308 „Hochwasserschutz und Gewässer“ auch die Hochwasserschutzanlagen erfasst.

Vermögensbestand:

Hochwasserschutz und Gewässer          2013:    63.044.711,31 Euro*

Stadtentwässerung                                 2013:  799.445.567,89 Euro*

* (Vorläufige Angabe)

Kostenauswertung

Betriebsergebnis für den Bereich Stadtentwässerung

| Ermittlung Betriebsergebnis 2013* |
| --- |
| Gesamtkosten |  | 83.754.670,20 Euro |
| Personalkosten |  | 11.012.475,75 Euro |
| Sachkosten |  | 15.490.399,65 Euro |
|  | davon Energie | 4.576.333,91 Euro |  |
|  | davon Unterhaltung | 4.623.268,95 Euro |  |
|  | davon Verbrauchsmittel | 1.235.375,80 Euro |  |
|  | davon Entsorgung | 432.622,20 Euro |  |
|  | davon Abwasserabgabe | 703.145,83 Euro |  |
|  | davon mehrere kleine Einzelposten | 3.919.652,96 Euro |  |
| Kalkulatorische Kosten |  | 57.251.794,80 Euro |
| abzgl. nicht gebührenrelevanter Kosten |  | 1.674.154,08 Euro |
| verbleibende Kosten (Gesamtkosten - nicht ge- bührenrelevante Gesamtkosten) |  | 82.080.516,12 Euro |
| Gesamterlöse |  | 82.103.139,59 Euro |
|  | abzgl. Abwassergebühren | 69.675.765,99 Euro |  |
|  | abzgl. nicht gebührenrelevante Erlöse | 244.523,82 Euro |  |
|  | abzgl. Erträge Straßenentwässerung | 10.090.813,28 Euro |  |
|  | davon verbleibende Erlöse | 2.092.036,50 Euro |  |
| Ansatzfähige Kosten 2) (Verbleibende Kosten – davon verbleibende Erlöse) |  | 79.988.479,62 Euro |
| abzgl. städt. Anteil Straßenentwässerung |  | 10.100.865,22 Euro |
| = gebührenrelevante Kosten 3) |  | 69.887.614,40 Euro |
| Gebührenaufkommen 2013 |  | 69.675.765,99 Euro |
| Unterdeckung |  | 211.848,41 Euro |
| Kostendeckungsgrad |  | 99,70 % |
| Auflösung Rücklage |  | 788.147,20 Euro |
| Gebührenrelevante Überdeckung |  | 576.298,79 Euro |
| Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad |  | 100,82 % |

*  Berechnungsbasis ist die im Juni 2014 erstellte Kalkulationshilfe inkl. Sinkkastenreinigung

** Berechnungsbasis ist das bwl. Ergebnis abzgl. der nicht gebührenfähigen Erträge und Kosten

Kostenstruktur

Das untere Schaubild gibt die Kostenanteile der Personal-, Sach- und kalkulatorischen Kosten wieder. Hier wird dem Betrachter deutlich, dass die kalkulatorischen Kosten den größten Teil an den Gesamtkosten einnehmen. In Nordrhein-Westfalen liegen die Anteile der kalkulatorischen Kosten an den Gesamtkosten eines Abwasserbetriebes zwischen 50 und 80 Prozent.

Die Personalkosten setzen sich zusammen aus Löhnen, Gehältern, sozialen Abgaben und sonstigen Aufwendungen. Für die genaue Zuordnung der Personalkosten auf die einzel- nen Bereiche wie Kläranlagen, Kanäle und Pumpwerke erfolgt eine Verteilung der erfass- ten Einsatzstunden.

Hierbei wird aus den Gesamtpersonalkosten und Einsatzstunden je Kläranlage bzw. Ka- nalunterhaltungsbezirk ein Durchschnittslohn ermittelt. Die Personalkosten der übrigen Mitarbeiter werden überwiegend auf prozentualer Basis berechnet.

Kostenstruktur(Anteile)

Personalkosten 13%

Sachkosten 19%

Kalkulatorische Kosten (Kapitalkosten) 68%

Die Sachkosten unterteilen sich in Aufwendungen für die Abwasserabgabe, Energie, Un- terhaltung, Verbrauchsmittel, Entsorgung und mehrere Einzelpositionen.

Die kalkulatorischen Kosten (Kapitalkosten) ermitteln sich auf Basis der erstellten Anlage- nachweise mit den entsprechenden Werten. Die Abschreibungen berechnen sich vom Wiederbeschaffungszeitwert. Die Verzinsung wurde auf der Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellungswerte, vermindert um die erhaltenen Zuschüsse, berechnet.

Mehrjährige Kostenentwicklung

Personalkosten

In den 1990er Jahren sind die Personalkosten deutlich gestiegen, da mehrere zusätzliche Anlagenteile in Kläranlagen fertiggestellt wurden, in Betrieb gingen und das dafür notwen- dige Personal eingestellt wurde (Inbetriebnahme der weitergehenden Abwasserbehand- lung). Zwischen 2000 und 2003 trat eine Verflachung des Personalkostenanstieges ein, die durch Stelleneinsparungen (technisch-organisatorische Maßnahmen) möglich wurde. Die Kostenentwicklung seit 2005 ist durch die Tarifentwicklung geprägt. Weitere Effekte traten durch Änderungen von Zuordnungen entsprechend der Umstellung von der Kame- ralistik auf das doppische Rechnungswesen auf. Die Veränderungen von 2013 sind vor- rangig durch den Tarifabschluss geprägt. Weiterhin wirkt sich aus, dass mehrere langfris- tig nicht besetzte Stellen wieder besetzt wurden, um damit einen Beitrag zum Abbau von Instandhaltungsrückständen zu leisten.

Personalkostenentwicklung

20.000.000 €

17.500.000 €

15.000.000 €

12.500.000 €

10.000.000 €

7.500.000 €

5.000.000 €

2.500.000 €

0 €

2008	2009	2010	2011	2012	2013

Sachkosten

20.000.000 €

17.500.000 €

15.000.000 €

Abwasser- abgabe

Energie

12.500.000 €

10.000.000 €

7.500.000 €

5.000.000 €

2.500.000 €

Unterhaltung

Verbrauchs- mittel

Entsorgung

Mehrere Einzel- positionen

0 €

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013

Sachkostenentwicklung

20.000.000 €

17.500.000 €

15.000.000 €

12.500.000 €

10.000.000 €

7.500.000 €

5.000.000 €

2.500.000 €

0 €

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013

Mit dem fortschreitenden Abschluss des Neubaus von Anlagen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre nahm der Sachaufwand deutlich ab (geringerer Unterhaltungsbedarf durch neue Anlagen). Mit zunehmendem Alter der Anlagen nimmt dieser Aufwand wieder erheb- lich zu. Auch die steigenden Energiekosten wirken sich auf den Gesamtanstieg der Sach- kosten aus. Abflachungen des Anstieges der Sachkosten in 2010 und 2013 resultierten aus teilweise fehlenden Bearbeitungskapazitäten im Bereich der Instandhaltung der Anla- gen. Die Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes ergibt sich des Weiteren daraus, dass verstärkte Ersatzinvestitionen statt Reparaturen umgesetzt wurden.

Kapitalkosten

Nach den hohen Investitionen in den 1990er Jahren (Kläranlagenbau) trat von 2000-2005 eine Stagnation bzw. ein leichter Rückgang der Kapitalkosten auf. Ab 2006 sind die Kapi- talkosten, hauptsächlich durch das Kanalbauprogramm verursacht, systematisch ange- stiegen. Dabei wirkte neben den eigentlichen Investitionen auch ein überdurchschnittlicher Anstieg der Baupreis-Indices mit, die sich auf den Wiederbeschaffungszeitwert nieder- schlugen. Das Kanalbauprogramm wird auch weiterhin intensiv fortgesetzt, so dass diese Tendenz erhalten bleibt. Durch leichte Absenkungen des kalkulatorischen Zinssatzes von 6,98% in 2012 auf 6,91% in 2013 ergibt sich auch ein Kapitalkosten senkender Einfluss.

Kapitalkostenentwicklung

80.000.000 €

70.000.000 €

60.000.000 €

50.000.000 €

40.000.000 €

30.000.000 €

20.000.000 €

10.000.000 €

0 €

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013

kWh

Energiekosten und -verwendung

In den Kläranlagen wird in der Schlammbehandlung Klärgas erzeugt, das als Energieträ- ger in Wärme und Strom umgesetzt bzw. genutzt wird. Der Restbedarf an Strom und Wärme wird über den Fremdbezug von Strom, Erdgas und Heizöl gedeckt.

Die Energiekosten für den Fremdbezug von Strom sind trotz tendenzieller Verbrauchssen- kung drastisch gestiegen. Aufgrund der mehrfachen Preiserhöhungen beim Energiebezug lassen die etatisierten Energiekosten keinen direkten Rückschluss auf den Energiebedarf zu. Im Gegenteil sind gelungene Reduzierungen beim Bedarf durch diese Teuerungen wieder aufgezehrt worden. Anhand des nachfolgenden Diagramms wird die Energiepreis- steigerung Strom im Zeitraum 2007 bis 2013 deutlich. Die dargestellten Preise verstehen sich als Brutto-Mischpreise (Leistungspreis und Arbeitspreis) einschließlich Abgaben und Steuern. Der durchschnittliche Preis pro kWh ist im Zeitraum von 2007 bis 2013 von knapp 12 Cent/kWh auf ca. 20 Cent/kWh und somit um über 70 Prozent gestiegen. In diesem Zeitraum ist eine Preissteigerung im Stromsektor im vergleichbaren Umfang bundesweit zu verzeichnen.

| 5.000.000 € | Vergleich Strombezug/-kosten der vier Kläranlagen | 25.000.000 |
| --- | --- | --- |
| 4.000.000 € |  | 20.000.000 |
| 3.000.000 € |  | 15.000.000 |
| 2.000.000 € |  | 10.000.000 |
| 1.000.000 € |  | 5.000.000 |
| 0 € | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 0 |

Stromkosten	Strombezug

Ein geringer Anteil der Energiekosten wird für Erdgas, Heizöl, Dieselöl ausgegeben. In den Jahren 2007 bis 2013 sind die in der folgenden Tabelle dargestellten Energiekosten für den Bezug von Heizöl, Dieselöl und Erdgas aufgeführt.

In der Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) am Standort Kläranlage Salierweg (KAS) wird überwiegend Klärgas als Stützfeuerung eingesetzt. In gewissen Betriebsphasen muss auch Erdgas als Stützfeuerung eingesetzt werden (vor allem in Aufheizphasen nach Re- visionen). Eine direkte Beheizung der Gebäude erfolgt damit nicht, da dafür wiederum die Abwärme aus dem Verbrennungsprozess eingesetzt werden kann.

Die höheren Werte für Erdgas auf der Kläranlage Salierweg in verschiedenen Jahren er- klären sich aus zusätzlichem „Warmhaltebetrieb“ in der KVA, der u. a. für Wartungs- und Überprüfungszwecke nach behördlichen Vorgaben vorzunehmen ist.

In den folgenden Jahren wird mit weiteren Preissteigerungen für die fossilen Energieträger gerechnet.

|  | Energiekosten für den Bezug von Heizöl, Dieselöl und Erdgas (in Euro) |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Kläranlage Salierweg | 154.779 | 77.697 | 173.427 | 97.382 | 154.284 | 230.928 | 324.562 |
| Kläranlag Bad Godesberg | 10.792 | 21.665 | 14.908 | 18.783 | 24.067 | 0 | 20.498 |
| Kläranlage Beuel | 5.368 | 5.284 | 6.839 | 11.203 | 29.317 | 17.994 | 10.243 |
| Kläranlage Duisdorf | 49.794 | 49.843 | 46.562 | 33.758 | 28.326 | 29.075 | 32.254 |
| Gesamtkosten brutto | 220.733 | 154.489 | 241.736 | 161.126 | 235.994 | 277.997 | 387.557 |

Gebühren

Für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Stadtentwässerung erhebt die Stadt ent- sprechend § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und §§ 4 und 6 Kom- munalabgabengesetz (KAG) eine Benutzungsgebühr. Die näheren Bestimmungen hier- über enthalten die Satzung der Stadt Bonn über die Entwässerung der Grundstücke, die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässe- rungssatzung) sowie die Beitrags- und Gebührenordnung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage  - Kanalabgabensatzung -.

Gebührenmaßstab für die Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühren sind der Frisch- wasserverbrauch und die an das Kanalnetz angeschlossene bebaute und befestigte Flä- che. Der leichte Anstieg der Abwassergebühren setzte sich in 2013 fort. Hauptsächlicher Sachgrund für die leichten Gebührensteigerungen (Schmutzwassergebühr 2,37 %) sind die fortgesetzten umfangreichen Investitionen im Kanalbereich.

Abwassergebühren

4,00 €

3,50 €

3,00 €

2,50 €

2,00 €

1,50 €

1,00 €

0,50 €

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,94 € | 2,12 € | 2,31 € | 2,40 € | 2,45 | 2,53 | 2,59 |
| 1,10 € | 1,17 € | 1,24 € | 1,25 € | 1,25 | 1,27 | 1,30 |

0,00 €

Schmutzwasser Niederschlagswasser

Im Vergleich mit den nordrhein-westfälischen Nachbarstädten und Gemeinden bei den Jahreskosten der Musterhaushalte liegt die Stadt Bonn im Durchschnitt. Die Ermittlung erfolgte nach dem Musterhaushalt des Bundes der Steuerzahler (200 m³ Frischwasser und 130 m² bebaute und befestigte Fläche).

Duisburg

Bochum

Hagen

Aachen

Bonn

Wuppertal

Bielefeld

Mönchengladbach

Spitzenwert

1.300,00

1.200,00

1.100,00

1.000,00

900,00

Euro / Jahr

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

Düsseldorf

Münster

Köln

Gelsenkirchen

Dortmund

Essen

Krefeld

0,00

Jahreskosten Abwasser Musterhaushalte in NRW 2013

Städte in NRW > 200.000 Einwohner

NRW-Ø

Abwasserableitung

Leistungen der Abwasserableitung

Die Stadt Bonn ist Betreiber des städtischen Kanalnetzes in einer Länge von 944 km und somit für dessen Neubau, Sanierung, Unterhaltung und Betriebssicherheit verantwortlich. Das Alter der einzelnen Kanäle zeigt das links untenstehende Diagramm. Die Zustände der Kanäle ergeben sich aber nicht automatisch durch die Feststellung des Alters. Mittels regelmäßiger Untersuchungen werden die Kanäle bewertet. Das Bewertungsmodell der DWA (Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall e. V.) teilt die Haltungen in fünf Zustandsklassen ein. Es werden zudem bei der Bewertung neben den Belangen der Standsicherheit und Dichtheit betriebliche Belange berücksichtigt. Dadurch ist eine differenziertere Bewertung und Handlungsgrundlage gegeben. Im Folgenden ist das DWA-Klassifizierungsmodell dargestellt.

| Klasse | Beschreibung |
| --- | --- |
| 0 | sofortiger Handlungsbedarf |
| 1 | kurzfristiger Handlungsbedarf |
| 2 | mittelfristiger Handlungsbedarf |
| 3 | langfristiger Handlungsbedarf |
| 4 | kein Handlungsbedarf |
| 5 | kein Mangel festgestellt, kein Handlungsbedarf |

Kanalalter	Kanalzustand

Das untenstehende Diagramm stellt die Abnahme der Zustandsklasse 0 (sofortiger Hand- lungsbedarf nach bisheriger Zustandsklassifizierung der Stadt Bonn) dar. Dies ist ein Er- gebnis des letzten und des laufenden Abwasserbeseitigungskonzeptes. Leitungen mit ho- hem Schadenspotential werden systematisch erneuert bzw. saniert. Im Jahr 2005 waren noch 37,02 Kilometer der Kanalhaltungen der Zustandsklasse 0 zugzuordnen. Im Jahr 2013 waren es nur noch 10,40 Kilometer. Der Prozess wird kontinuierlich fortgesetzt. Durch die Bezirksregierung Köln wurde im Jahr 2012 eine Anpassung der Kanalsanie- rungsstrategie gefordert, welche in 2013 erarbeitet wurde.

Ziel der Anpassung muss neben der bisher im Fokus stehenden Reduzierung der Zu- standsklasse 0 (statisch) auch die Verringerung der nachfolgenden Schadensklassen sein. Hierzu wurde und wird weiterhin verstärkt auf den Einsatz von Reparatur- und Renovie- rungstechniken gesetzt.

Verlauf der Erneuerung / Sanierung für die Haltungen mit der Zustandsklasse 0

40

37,92

35

Haltungslänge [km]

30

25

20

37,02

ZK 0

31,61

29,05

27,17

24,21

21,06

Umstellung der Zustandsklassifizierung gem. DWA A149-2

18,73

15	16,08

10

13,00

10,40

ABK 2006-2011	ABK 2012-2017

5

0

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

Jahr

Starkregenereignisse

Am 20.06.2013 kam es im gesamten Stadtgebiet zu extremen Starkniederschlägen mit seltener Eintrittswahrscheinlichkeit, die mit zahlreichen Schäden an der öffentlichen Infra- struktur und an Privatbesitz einhergingen. Am 01.07.2013 folgte ein Starkregenereignis, welches in einigen Stadtteilen weitere Schäden verursachte.

Im Hinblick auf die Abwasserableitung waren zum Teil schwere Schäden an den Kanälen sowie an den Sonderbauwerken zu verzeichnen. Beispielhaft sind folgende Schadensstel- len zu benennen:

Hauptsammler Bonn Süd (Kreuzung Nordbrücke),

Rückhaltebecken Bergstraße,

Düker Von-Groote-Platz,

Kanalisation Venusberg,

Schacht Adenauerallee.

Starkregen

Die erforderlichen Reparaturen und Sofortmaßnahmen wurden schnellstmöglich umge- setzt. Aus den Schäden ergeben sich jedoch auch Projekte mit langer Laufzeit, die neben der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes zusätzlich abgearbeitet werden müssen. Im Rahmen der Aufarbeitung der Starkregenereignisse wurde durch das Tief- bauamt an vielen Punkten die hydraulische Leistungsfähigkeit der Kanäle überprüft. Grundsätzliche Fehlbemessungen konnten auf Grundlage der Technischen Regelwerke zur Auslegung der Abwasserkanäle nicht festgestellt werden. Dennoch hat es sich aus einigen Betrachtungen ergeben, dass Maßnahmen an der Oberfläche zur Vermeidung von besonderen Gefährdungslagen im Bereich der bestehenden Bebauung sinnvoll umgesetzt werden können. Im Rahmen der Bauleitplanung wird der Schutz vor Starkregen durch die beteiligten Ämter frühzeitig in den Planungsprozess eingebracht.

Parallel zu den Maßnahmen zur Schadensbeseitigung hat das Tiefbauamt intensive An- strengungen unternommen, um den Schutz für Privatgrundstücke bei Starkregenereignis- sen zu verbessern. Da die Kanäle für die Ableitung von extremen Niederschlägen nicht ausgelegt werden können, muss das Augenmerk auf der Verbesserung der Informations- lage zum Selbstschutz der Bonner Bürger liegen. Hierzu wurde neben intensiver Presse- und Internetarbeit, Bürgerberatung und Bürgerinformationsveranstaltungen auch der Flyer “Starkregen, Hinweise und Tipps zum Schutz vor Überflutungen“ bereitgestellt.

Flyer                                          Überflutete Unterführung

Ausgewählte Themen

Einführung einer digitalen Dienstanordnung in Form eines Manage- mentsystems

Zahlreiche rechtliche, arbeitsorganisatorische und praktische Regelungen sind im komple- xen Betrieb einer Stadtentwässerung zu treffen. Die bestehende Dienstanordnung war für verschiedene Bereiche uneinheitlich und stark überholt. Die Dienstanordnung in der Stadtentwässerung stellt durch eine Bündelung von zahlreichen Einzelvorschriften und Regelungen die Einhaltung spezifischer Gesetzlichkeiten z. B. des Landeswassergeset- zes, der Betriebssicherheitsverordnung usw. sicher. Sie berücksichtigt dabei die städti- schen Dienstanweisungen.

Nach Prüfung verschiedener Alternativen entschied sich das Tiefbauamt für die Ein- führung einer digitalen Dienstanordnung, die als Managementsystem verknüpft auf einer Serverplattform aufgestellt wird. Dieses System bietet verschiedene Vorteile, wie die Mög- lichkeit der Erarbeitung in Teilen, Verknüpfung der kompletten Informationen, digitale Ak- tualisierungserinnerungen, kleine Aktualisierungspakete und Rechtssicherheit. Am Ende entsteht eine „lernende Organisation“. Nachteil ist der hohe Einführungsaufwand. Da die Schaffung der Grundlagen in Form eines „technischen Informationssystems“ zunächst DV- technisch notwendig war und der umfangreiche Einführungsaufwand zeitlich gestreckt werden musste, dauerte die Erarbeitung von 2008 - 2012 an. Ab dem Jahr 2013 stand das Ergebnis zur Verfügung und hat sich bereits im ersten Jahr bewährt. Die Inhalte der Dienstanordnung stützen sich dabei auf ca. 150 erarbeitete wesentliche Prozesse der Tä- tigkeiten in der Stadtentwässerung. Bei der Aufstellung der Dienstanordnung und Prozes- se wirkten zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Workshops mit.

Die Betreuung der digitalen Dienstanordnung liegt in der Hand des Teams Dokumentation 66-13. Für das Jahr 2014 sind erste Aktualisierungen vorgesehen. Die erstellten Prozess- übersichten stellen gleichzeitig eine gute Grundlage für die Arbeit der Projektgruppe Ver- waltung 2015 dar. Auf diese Weise ist ein hohes Maß von Rechts- und Organisationssi- cherheit gegeben, die besonders im Bereich des Wasser- und Anlagenrechtes zwingend erforderlich ist. Die Workshop-Arbeit zur Aufstellung der Prozesse wurde von internen Mo- deratoren der Stadt Bonn und dem Personalrat unterstützt.

Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes für den Standort Kläranlage Salierweg

Für die Kläranlage Salierweg ist im Rahmen eines Klimaschutz-Teilkonzeptes (KSTK) ein (Standort-) Entwicklungskonzept in 2013 aufgestellt worden. Das Bundesumweltministeri- um fördert seit 2011 die Erstellung von KSTK zum Schwerpunkt „Klimafreundliche Abwas- serbehandlung“. Ziel ist es, eine Entscheidungsgrundlage und ein strategisches Planungs- instrument zu entwickeln, mit denen die Treibhausgasemissionen und Energieverbräuche der Abwasserreinigung dauerhaft gesenkt werden können. Gefördert wird hierbei eine ganzheitliche Untersuchung der Optimierungsmöglichkeiten der Kläranlagen für die Berei- che Abwasserreinigung, Schlammbehandlung, Schlammtrocknung, Klärgasnutzung ein- schließlich der Klärschlammverbrennung und Klärschlammentsorgung. Mit dem Zuwen- dungsbescheid wurde der maximal mögliche Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro bewilligt.

Auf der Grundlage einer standardisierten Energie- und CO2-Bilanz wurde eine Potenzial- analyse mit möglichen Maßnahmen erstellt. Dabei haben sich von 67 möglichen Maß- nahmen 44 als zielorientiert herauskristallisiert. Diese wurden nach Umsetzungszeiträu- men gebündelt (sofort = umgehend; kurzfristige = Ausführungszeitraum 5 Jahre; abhängi- ge = 15 Jahre) und über einen Betrachtungszeitraum von 25 Jahren energetisch und wirt- schaftlich bewertet. Die abhängigen Maßnahmen beinhalten einerseits das größte Ein- sparpotenzial an CO2-Emissionen, anderseits aber auch die größten anlagentechnischen Änderungen und damit größten Investitionskosten. Wesentliche Maßnahmen sind hier ei- ne verfahrenstechnische Schlammtrocknung und die Vergrößerung des BHKW (Block- heizkraftwerk) zur höheren Nutzung des Klärgases für die Strom- und Wärme- Eigener- zeugung. Im Zuge des Generationswechsels steht dabei auch ein Umbau des Klär- schlammverbrennungsofens an.

Durch die Umsetzung aller Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzepts könnten ca. 15.000 Tonnen CO2-Emissionen als Energieäquivalent jährlich eingespart werden. Bei Umset- zung aller Maßnahmen wird in dieser Studie im Ergebnis neben dem Klimaschutz eine Einsparung von Betriebskosten im Bereich von 1,8 Millionen Euro pro Jahr ermittelt. Erfor- derliche Investitionen für Durchführungen der Maßnahmen könnten im Rahmen von In- standsetzungen, Generationswechseln und Neuinvestitionen in den verfahrenstechni- schen Prozess und nach dem Stand der Technik eingegliedert werden. Eine Veröffentli- chung ist über das Internetportal der Stadt Bonn abrufbar.

Verfahrens- und Anlagenoptimierungen im Bereich der Kläranlage Sa- lierweg

Um sowohl den Gebührenzahler zu entlasten, als auch verfahrenstechnische Optimierun- gen zur Einhaltung der Reinigungsleistung und den rechtlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, werden die Anlagen der Stadtentwässerung kontinuierlich optimiert. Die Verbesse- rungen wurden hierbei durch das Betriebspersonal ausgeführt. Neben vielen anderen Op- timierungsmaßnahmen sind die  folgenden  Maßnahmen hervor zu heben.

In Langzeitversuchen wurden die Schläuche des Schlauchfilters der Klärschlammverbren- nungsanlage (KVA) betrachtet. Durch den Einsatz unterschiedlicher Schläuche über meh- rere Quartale hinweg konnten Filterschläuche mit einer doppelt so hohen Standzeit bei circa halb so teuren Anschaffungskosten gefunden werden. Um die Standzeit der Rauch- gaskühler der KVA zu erhöhen, wurden seit der Inbetriebnahme der Rauchgasreinigung Optimierungsversuche durch den Hersteller ohne Ergebnis durchgeführt. Eine Grundla- genbetrachtung durch den Betrieb konnte ermitteln, dass durch hohe Ammoniakwerte ein aggressiver Stoff ausgefällt wird, der die Metallplatten der Rauchgaswärmetauscher schä- digt.

Brennerlanzen in der KVA

Zur Lösung des Problems wurde die Temperatur im Ofen soweit angehoben das das Am- moniak weitgehend thermisch aufgespalten wird und sich das Schadelement (Ammonium- hydrogensulfat) nur noch geringfügig bildet. Zeitgleich wurde durch diese Maßnahme die Lachgasemission um ein Vielfaches gesenkt, da dieses Schadgas mit der Temperatur kor- reliert. Dies ist im hohen Maße ein Klimaschutzerfolg, da die Senkung der Lachgasemissi- onen in der KVA einem CO2 -Äquivalent von 7.440 Tonnen pro Jahr entspricht, oder einer Stromproduktion (deutscher Energiemix) von 13.214.920 kWh pro Jahr. Das entspricht dem CO2-Ausstoß von rund 2.600 Vier-Personen-Haushalten je Jahr.

Um die biologische Reinigungsstufe der Kläranlage effizienter auszulasten, wurde der or- ganische Anteil der Abwasserfracht erhöht. Dies konnte durch eine Verringerung der Auf- enthaltszeit im Bereich der Vorklärung erreicht werden. Hierzu wurden die Anzahl der durchfluteten Becken reduziert und bauliche Veränderungen vorgenommen.

Durch eine verbesserte Bewirtschaftung und den Einsatz von optimiertem Flockhilfsmittel konnte das Absetzverhalten des Schlammes im Eindicker signifikant erhöht werden. Da- bei werden auch negative Einflüsse durch überschüssiges Flockhilfsmittel vermieden. Mit dem zusätzlichen Einbau einer TS-Sonden (TS=Trockensubstanz) überwachten Steue- rung konnte zudem die Faulbehälterbeschickung vergleichmäßigt werden. Hierdurch konn- te die Gasproduktion so beruhigt werden, dass es zu geringeren Verlusten durch nicht speicherbare Produktionsspitzen kommt.

Besondere Kanalprojekte

Kanalerneuerung Maxstraße

Der ca. 370 Meter lange Abwasserkanal in der Maxstraße, geschätztes Baujahr 1888 bis 1892, wies erhebliche Betonkorrossion auf und war zudem hydraulisch überlastet. Der alte Kanal mit Durchmessern von 300 bis 350 Millimeter, in einer Tiefe zwischen 1,75 und 3,50 Meter, befand sich vollständig im Straßenkörper der schmalen städtischen Sammelstraße. Das bauliche Umfeld der Maxstraße ist geprägt von geschlossener Bebauung mit mehrge- schossigen Wohn-  und Geschäftshäusern sowie dem Stadthaus als Sonderbebauung (Hochhaus).

Aufgrund der bestehenden Kanallage sowie den gegebenen Anschlusspunkten wurde der neue Kanal in offener Bauweise, in gleicher Trasse und Tiefenlage, ausgeführt. Hergestellt wurde ein Betonkanal mit Durchmessern von 300 bis 600 Millimeter.

Wegen des komplexen baulichen Umfeldes musste auf die organisatorische Bauabwick- lung größten Wert gelegt werden. Zu berücksichtigen war zum einen, dass die Maxstraße eine wichtige Zufahrt zur Tiefgarage des Stadthauses darstellt. Des Weiteren waren die Einschränkungen für die Nutzer einer privaten Tiefgarage sowie den vielen ansässigen Kleingewerbebetrieben so gering wie möglich zu halten.

Es war daher notwendig, den Kanal in zwei nacheinander folgenden Bauabschnitten zu

Kanalbauarbeiten                                                           Wiederherstellung Pflasterbelag

erneuern. Innerhalb der Bauabschnitte wurde die Länge des offenen Grabens auf ein Mi- nimum reduziert, damit die An- und Auslieferungen der Gewerbetreibenden so gering wie möglich beeinträchtigt wurden. Alle Anwohner wurden vor und während den Bauarbeiten informiert und konnten sich so auf die unvermeidlichen Beeinträchtigungen einstellen.

Zu Beginn der Kanalbauarbeiten musste auf einer Länge von ca. 100 Meter die Wasser- und Gasleitung durch die Stadtwerke Bonn erneuert werden, da sich die vorhandenen Versorgungsleitungen zu nah am Kanal befanden.

Eine weitere Besonderheit war, dass der im zweiten Bauabschnitt befindliche Straßenbe- lag aus Kupferschlackepflaster aus gestalterischen Gründen wieder zu verwenden war. Da dieses Material nicht mehr im Handel zu beziehen ist, bestand die Vorgabe, das vorhan- dene Pflaster für eine spätere Wiederverlegung schadlos auszubauen.

Kanalerneuerung Sterntorbrücke

Die Betonkanäle aus dem Jahr 1900 wiesen starke Korrosion mit Nesterbildung im Sohl- bereich auf und mussten daher dringend erneuert werden. Der vorhandene Betonkanal Ei 275/350 mm wurde auf einer Länge von 63 Meter gegen einen Betonkanal DN 300 mm im Stollenbauverfahren trassengleich ausgetauscht. Die Tiefe des neuen Kanals liegt bei et- wa 6,80 Meter unter der Straßenoberkante. Die unterirdische Bauweise war erforderlich, da sich unter der Fahrbahn der Straße Sterntorbrücke ein Brückenbauwerk befindet, das der Straße den Namen gab. Auf sieben Tonnengewölben ruhend überspannt die 10,20

Stollenansicht aus der Startgrube                                   Stollen im Bereich des Brückenfundamentes

Meter breite Brücke den ehemaligen Graben vor der Festungsmauer, von der die Stadt im

17. Jahrhundert noch ganz umgeben war.

Schon beim Bau der Spritzbetonbaugrube stießen die Arbeiter auf Reste einer 2 Meter hohen Mauer aus Basalt und Feldbrandziegeln. Archäologen begleiteten die Bauarbeiten seit Baubeginn. Nachdem der Stollen (Abmessungen 1,90 Meter / 1,40 Meter) etwa 12 Meter aufgefahren war, stieß die Kolonne auf eine Mauer und deren rückwärtige Stütz- strebe. Insgesamt war sie an dieser Stelle etwa 4,00 m dick und aus mächtigen Basaltbro- cken, mit Feldrandziegeln ausgemauert. Die Tagesleistung der Mineure reduzierte sich dadurch um 50 % auf 40 cm/Tag. Durch die archäologischen Arbeiten kam es immer wie- der zu Stillständen im Bauablauf. Entsprechend verzögerte sich die Bauzeit um insgesamt zwei Monate. Die Gesamtbauzeit betrug acht Monate. Eine zweite, 23 Meter lange Kanal- haltung DN 300 mm außerhalb des Brückenbereiches wurde im Close-Fit-Verfahren sa- niert. Für diese Arbeiten waren keine Tiefbauarbeiten erforderlich.

Reparatur von Kanälen als Alternative zur Erneuerung

Neben einer Erneuerung von Kanalleitungen in offener Bauweise oder der grabenlosen Sanierung mittels Inliner hat die Reparatur lokaler Schäden mit Kanalrobotern in den letz- ten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das liegt zum einen an den gestiegenen Anforderungen an die Dichtheit und die Standsicherheit von Kanälen, zum anderen aber auch an ständig neuen und verbesserten Techniken, die es dem Betreiber ermöglichen, Rohrleitungen kostengünstig und nachhaltig zu reparieren, wo noch vor wenigen Jahren eine vollständige Erneuerung unvermeidlich gewesen wäre.

Schadhafter Hausanschluss                                         Hausanschluss nach der Reparatur

Die Reparaturmöglichkeiten sind vielfältig. Neben dem Verspachteln kleinerer Risse oder Hohlräume, gibt es auch Kanalroboter, die Wurzeln schneiden, schadhafte Hausan- schlussstutzen verpressen, Ablagerungen fräsen oder undichte Muffen abdichten. Außer- dem besteht die Möglichkeit, sogenannte Kurzliner zu setzen. Dabei werden Gewebemat- ten in Kunstharz getränkt und über die schadhaften Stellen im Kanal gelegt, wo sie dann aushärten.

Die Stadt Bonn hat 2013 einen Zweijahresvertrag abgeschlossen, der ausschließlich Ka- nalreparaturen beinhaltet. Während in der Vergangenheit nur vereinzelt gravierende Schäden im Kanal mittels Roboter repariert wurden, geht das jetzige Programm weit über Maßnahmen mit sofortigem Handlungsbedarf hinaus. In den ersten neun Monaten seit April 2013 konnten bereits ca. 50 Haltungen mit über 300 Einzelschäden repariert werden und die Anzahl der Kanalreparaturen wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen.

Verkehrsanlagen

Straßenunterhaltung

Dem Straßenbaulastträger obliegt die Pflicht der Verkehrssicherung. Zur ordnungsgemä- ßen Erhaltung des städtischen Straßennetzes werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

Turnusmäßige Kontrollen der etwa 2150 Straßen mit insgesamt ca. 1.100 Kilometer Länge.

Zu kontrollieren sind sämtliche Flächen im Straßenraum (Fahrbahn, Rad- und Gehwege, Parkflächen, Böschungen, Stützmauern, Treppenanlagen, Brücken und Geländer) – so- weit sie im Eigentum und in der Aufsichtspflicht des Straßenbaulastträgers liegen. Fuß- gängerzonen und klassifizierte Straßen werden wöchentlich, alle anderen Straßen mo- natlich kontrolliert. Schäden und Mängel werden dokumentiert und priorisiert.

Behebung der Schäden i. d. R. durch Vergabe an Fremdfirmen, ggf. Eigenleistung.

Die Erfassung der Schäden und gegebenenfalls Zuarbeiten der Regiekolonne durch Si- chern von Schlaglöchern, Senkungen, Stolperkanten, Schwitzstellen in bituminösen Be- lägen und größeren Wellen in der Straßendecke. Des Weiteren erfolgt eine visuelle Kon- trolle von Bord- und Kantensteinlinien, Einfassungssteinen, Pollern, Treppen, Stützmau- ern, Zäunen und anderen seitlichen Begrenzungen an Straßen und Wegeflächen.

Gewährleistungsüberwachungen durch jährliche Kontrollen aller Neubaumaßnahmen innerhalb der 5-jährigen Gewährleistung.

Beweissicherungen durch Dokumentation der Straßenzustände vor und nach Durchfüh- rungen privater Bauvorhaben.

Straßenaufbrüche zur Trassenzuweisung für Versorgungsleitungen, für die Kontrolle und Abnahme der  Wiederherstellung von Aufbrüchen sowie zur Gewährleistungsüberwa- chung aller Aufbrüche.

Unterstützende Tätigkeiten im Sichern von Hochwasser- und Überflutungsbereichen,

z. B. an Uferstraßen, Fußgänger- und Fahrbahnunterführungen und sonstigen Tiefpunk- ten.

Kontrollen von Straßen- und Wegeeinbauten jeder Art, z. B. Schieberkappen, Hydranten, Kabelverteilerschächten, Kellerlichtschächten, Öffnungen an privaten Bauten, soweit sie im oder unmittelbar am Straßenbereich liegen.

Die Erfassung etwaiger Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrsraumes durch Ein- friedungen, überwachsende Bäume und Sträucher, die das Straßenprofil einengen oder sichtbehindern. Aufforderung der Anlieger zum Rückschnitt von privatem Überwuchs in den öffentlichen Raum.

Die Erfassung von Schäden und Mängeln an Straßenverkehrsschildern, Markierungen, Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Leitpfosten und Kettenabsperrungen.

Bei Aufbrüchen wird im Zuge der Revierkontrolle darauf geachtet, dass alle Einrichtun- gen der Straße gemäß den Aufbruchbedingungen des Tiefbauamtes behandelt werden.

Die Erfassung von Beschädigungen an Geländern, Brücken, Treppenanlagen und Bö- schungen sowie die entsprechende Meldung zur Beseitigung an die zuständigen Fachämter.

Die Zustandsüberwachung von befestigten und unbefestigten Gehwegüberfahrten und Baustellenzufahrten.

Die Meldung von Leitern, Baugerüsten, Warenlagerungen vor Geschäften oder Fahrrad- ständern, die im Straßenraum ungesichert lagern bzw. abgestellt wurden, an das Team

„Verkehrslenkung und Baustellenmanagement“ des Tiefbauamtes (66-VBM).

Die Unterstützung bei Winterdienstkontrollfahrten auf Hauptverkehrsstraßen, Busstraßen und besonders gefährdeten Anliegerstraßen. Die Straßen werden auf Schnee und Glatt- eis geprüft, dokumentiert und bei Handlungsbedarf an BonnOrange AÖR gemeldet.

Die Sondernutzungsgenehmigungen werden auf Einhaltung der Auflagen und Fristen bei den Kontrollgängen kontrolliert. Unerlaubte Nutzungen werden an 66-VBM gemeldet. Nach Vorliegen der Baugenehmigungsnachrichten ist eine Zustandsaufnahme des Stra- ßenzustandes vor und nach Durchführung privater Bauvorhaben zu fertigen.

2013 wurden für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ca. 1,7 Million Euro und für großflächige Instandsetzungsmaßnahmen ca. 1,4 Million Euro aufgewendet.

Bearbeitung „Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)“

Ein weiteres Betätigungsfeld der Straßenunterhaltung/Generalplanung ist die Bearbeitung des „Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)“. Das Arbeitsfeld beinhaltet die Bilan- zierung / Aktualisierung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege und Plätze). Im Rah- men des Neuen kommunalen Finanzmanagements sind die Kommunen verpflichtet, ihren Vermögensbestand nachzuweisen.

Beim Tiefbauamt ist davon insbesondere das Infrastrukturvermögen in den Bereichen Straßen, Wege und Plätze betroffen. Dieses Vermögen erfordert ständig eine aktuelle Wert- und Zustandsabbildung und bedarf somit einer kontinuierlichen Aktualisierung. So- bald eine investive Veränderung des Straßenvermögens erfolgt, wird diese in dem Geo- Informations-System (GIS) der Bundesstadt Bonn eingepflegt und dokumentiert.

Dies erfolgt im GIS unter dem Themenbereich NKF, wo die Darstellung des Straßennetzes mit allen wesentlichen raumbezogenen Informationen ermöglicht wird. Das Straßennetz an sich setzt sich aus vielen Segmenten zusammen, welche unterschiedlichen Größen auf- weisen.

Darstellung der Segmente im GIS                                      Segmentdaten aus dem GIS

Jedes Segment enthält wichtige Angaben über die betroffene Straße, welche für die Akti- vierung der fertiggestellten Maßnahmen relevant sind. Hierzu zählen unter anderem: der Segmentname, die  Straßenklassifizierung, das Eigentum, die geometrischen Angaben über die Fahrbahn und die Nebenanlagen in dem Segment, der Aufbau sowie die zugehö- rige Restnutzungsdauer.

Nach der Fertigstellung einer Maßnahme und deren Abnahme erfolgt anhand von Ausfüh- rungsunterlagen eine Anpassung und Korrektur aller relevanten Segmentdaten des be- troffenen Straßenabschnitts. Dies ist für eine ordnungsgemäße Verteilung der angefalle- nen Kosten erforderlich. Die Verteilung der Straßenbaukosten erfolgt somit entsprechend der Quadratmeter in den Bereichen je nach Fahrbahn, Parken, Radweg und Gehweg. An- schließend werden die eingearbeiteten Angaben für die jeweilige Straßenbaumaßnahme zu einer Fertigstellungsanzeige zusammengefasst und der Vermögens- und Anlagen- buchhaltung der Stadt Bonn mitgeteilt.

Durch die kontinuierliche Pflege der Veränderungen des Straßenvermögens lässt sich der aktuelle Zustand der Straßen in Geo-Informations-System darstellen. Somit wird es er- leichtert, den visuellen Handlungsbedarf zu ermitteln.

Darstellung einer Fertigstellungsanzeige                                         NKF-Straßenzustand im GIS

Straßenbau

Im Straßenbau wurden im Jahr 2013 Maßnahmen mit einem finanziellen Gesamtvolumen von ca. 6.500.000 Euro umgesetzt. Die Finanzierung erfolgte anteilig aus dem städtischen Haushalt und aus Erschließungs- und Entwicklungsmaßnahmen, zum Teil ergänzt durch Zuschüsse des Landes. Nachfolgend sind einige Maßnahmen beispielhaft beschrieben:

Umgestaltung des Trajektknotens

Von September 2012 bis Juni 2013 wurde der Trajektknoten in einen signalisierten Kreis- verkehr umgebaut. Durch den Kreisverkehr wurde die Anbindung des Bundesviertels we- sentlich verbessert und die Erschließung der hier konzentrierten Arbeitsplätze gesichert. In einer Bauzeit von 9 Monaten wurde unter fließendem Verkehr ein Bauvolumen von ca. 2,8 Millionen Euro umgesetzt. Der Bauauftrag umfasste den Rückbau des alten Straßenkör- pers und die anschließende Herstellung eines 70 Zentimeter starken frostsicheren Stra- ßenoberbaus. Im Rahmen der Straßenbauarbeiten mussten die Versorgungsleitungen umfangreich gesichert, angepasst und umgelegt werden. Zusätzlich wurde das vorhande- ne Brückenbauwerk neu abgedichtet und eine neue Straßenbeleuchtung erstellt.

Trajektknoten

Die folgenden Kennzahlen verdeutlichen die Dimension des innerstädtischen Straßenbau- projektes:

Rückbau von ca. 9300 Quadratmeter alter Asphaltfahrbahn in Schichtstärken von bis zu 50 Zentimeter

ca. 2000 Quadratmeter Asphaltdecke fräsen

ca. 9600 Kubikmeter Boden lösen und verwerten

ca. 1800 Quadratmeter Pflaster- bzw. Plattenbelag aufnehmen

ca. 7000 Kubikmeter Frostschutz einbauen

ca. 13.000 Quadratmeter neue Asphaltfahrbahn der Bauklasse I herstellen

ca. 1700 Kubikmeter Oberboden einbauen

ca. 2500 Meter neue Bordsteinanlage inkl. Rinnen herstellen

ca. 5000 Quadratmeter neue Platten- bzw. Pflasterflächen verlegen

ca. 1000 Quadratmeter Brückenabdichtung herstellen

Sanierung des Siegdeichkronenweges

Im Mai 2013 wurde die Sanierung des Siegdeichkronenweges nach einer Bauzeit von ca. 4 Monaten abgeschlossen. Auf einer Länge von 1.750 Meter wurde die ungebundene We- gebefestigung aufgenommen und ein qualitativ hochwertiger Weg in Asphaltbauweise hergestellt. Die Baukosten betrugen ca. 280.000 Euro.

Siegdeichkronenweg

Umgestaltung der Budapester Straße

Parallel zum Neubau der Sparkasse wurde ab Juni 2013 die Budapester Straße umgestal- tet. Pünktlich zur Eröffnung des neuen Mediamarktes wurde in einer Bauzeit von sechs Monaten der Straßenbau abgeschlossen und in Verbindung mit dem Sparkassenneubau eine wesentliche Verbesserung der städtebaulichen Gestaltung erreicht. Durch die Ver- breiterung der Gehwege und der Verwendung von hochwertigen Materialien wurde die Straße insbesondere für den Fußgänger aufgewertet. Die Einrichtung einer separaten Fahrspur zur Tiefgarage „Münsterplatz“ sichert den Bussen eine störungsfreie Anfahrt des Friedensplatzes. Die Baukosten betrugen ca. 750.000 Euro.

De-Brezé-Straße

Im August 2013 wurde der Endausbau der De-Brezé-Straße zwischen der Kriemhildstra- ße und der Mainzer Straße durchgeführt. Die Straße wurde in Pflasterbauweise herge- stellt. Die Gesamtkosten betrugen ca. 134.000 Euro.

Geh- und Radwege „Leinpfad“ und „Am Dörnchen“

Der Leinpfad, der direkt am Rhein zwischen dem Römerbad und der Kläranlage Salierweg verläuft, wurde auf einer Länge von 1700 Meter saniert. Die Gesamtkosten betrugen ca.

49.000 Euro.

Der asphaltierte Geh- und Radweg „Am Dörnchen“ wurde auf eine Länge von ca. 460 Me- ter komplett neu hergestellt. Das Bauvorhaben wurde in der einer Bauzeit von zwei Mona- ten durchgeführt. Durch den Rad- und Gehweg wurde die Sicherheit des Schulweges deutlich verbessert. Die Baukosten betrugen ca. 150.000 Euro.

Budapester Straße                                                          Am Dörnchen

Umgestaltung der Koblenzer Straße

In einer Bauzeit von zehn Monaten wurde die Straße innerhalb der Fußgängerzone Bad Godesberg mit Gehweganlagen und Fahrbahn auf einer Länge von ca. 350 Meter kom- plett neu gestaltet.

Die überbreiten Gehwege vor den Wohn- und Geschäftshäusern wurden in einem hellen Pflaster angelegt, die Fahrbahn erhielt eine farbige Asphaltdeckschicht im gleichen Farb- ton. Für die Benutzer der Buslinien wurden neue Wartehallen in transparenter Optik er- stellt. Zur Straßenbeleuchtung wurden neue Leuchten mit energiesparender LED-Technik eingesetzt. Der Gesamteindruck der Straße wurde durch die Maßnahme erheblich verbes- sert. Zur Beruhigung des Bus-, Taxi- und Lieferverkehrs wurde Schrittgeschwindigkeit an- geordnet. Das Auftragsvolumen betrug ca. 1.700.000 Euro.

Straßenausbau der Straße „Am Boeselagerhof“:

Nach der Erneuerung des Entwässerungskanals wurde die Straße „Am Boeselagerhof“ grundsaniert. Auf einer Länge von ca. 100 Meter wurde die vorhandene Straßenbefesti- gung bis zu einer Tiefe von 83 Zentimeter aufgenommen und anschließend ein neuer qua- lifizierter Straßenoberbau hergestellt.

In der Flucht des Grünstreifens zwischen der beidseitigen Bebauung entlang der Kapuzi- nerstraße wurde aus gestalterischen Gründen die Straße in Pflasterbauweise hergestellt. Der Gehweg vor der Oper wurde entsprechend den neuen Straßenhöhen angepasst und die Bushaltestelle wurde barrierefrei umgebaut. Die Baukosten der Maßnahme betrugen ca. 185.000 Euro.

Koblenzer Straße, Einbau Farbasphalt                           Am Boeselagerhof

Barrierefreier Umbau von  Bushaltestellen

Im Jahr 2012 wurden insgesamt zwölf Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Bei allen Haltestellen wurden 18 Zentimeter hohe Bordsteine angelegt, die Rollstuhl- und Rolla- tornutzern den Ein- und Ausstieg erleichtern. Für Sehbehinderte wurden taktile und visuel- le Leitstreifen angelegt. Insgesamt betrugen die Umbaukosten ca. 191.000 Euro.

Fahrradabstellanlagen

Im Stadtgebiet Bonn wurden im Jahr 2013 an 13 verschiedenen Standorten insgesamt 92 Fahrradabstellanlagen aufgestellt. Die Summe der Investitionen betrug ca. 46.000 Euro.

Markierungen

Im Jahr 2013 wurden Markierungsarbeiten mit Gesamtkosten von ca. 188.000 Euro aus- geführt, die überwiegend im Zusammenhang mit Straßenneubaumaßnahmen, Kanalbau- maßnahmen und Fahrbahndeckenerneuerungen notwendig waren.

Lichtsignalanlagen

Das Tiefbauamt schreibt schon seit mehr als 25 Jahren alle auszuführenden Leistungen, die für den Betrieb einer Lichtsignalanlage (LSA) erforderlich sind, aus. Zu diesen Leistun- gen zählen:

Schaltgeräte (Schaltschrank, Schaltgerät, Planungsumsetzung)

Signalbaumaterialien (Maste, Signalgeber, Taster, Teile für die einzelnen Apparatu- ren, Montagearbeiten usw.)

Kabel (Kabellieferung, Einziehen der Kabel, Behebung von Kabelschäden)

Glühlampen (Glühlampenwechsel, Behebung von Lampenausfällen)

Induktionsschleifen  (Schneiden, induktive Platten verlegen)

Das Tiefbauamt betreibt derzeit 322 LSA. Hiervon sind 268 Anlagen an einen Verkehrs- rechner, der sich in einem Gebäude unterhalb des Brückenbauwerkes an der Marie-Kahle- Allee befindet, angeschlossen.

Der Anschluss erfolgt über Kabel und zum Teil auch über Funk. Die Überwachung der An- lagen über einen Rechner führt zu einer umfassenderen Störungserkennung, die wiede- rum zur signifikanten Verkürzung der Ausfallzeiten der Lichtsignalanlagen und damit zur Verbesserung der Verkehrssicherheit führt.

Darüber hinaus sorgt der Verkehrsrechner für die tageszeitabhängigen Schaltungen un- terschiedlicher Programme bis hin zur Abschaltung von sorgfältig, gemeinsam mit der Po- lizei und der Straßenverkehrsbehörde ausgewählten Signalanlagen in verkehrsschwachen Zeiten wie bei Nacht oder am Wochenende.

Kostenübersicht

Das Diagramm zeigt die Kosten im Sektor der Lichtsignalanlagen im Jahr 2012, auf die im Folgenden eingegangen wird.

Lichtsignalanlagen - Übersicht Kosten 2013

Wartung;

418.000 € ; 36%

Glühlampen;

102.000 € ; 9%

Energie;

397.000 € ; 34%

Unterhaltung

252.000 € ; 21%

Wartungskosten

Die Lichtsignalanlagen werden in regelmäßigem Turnus, der sich aus den VDE- Vorschriften ergibt, gewartet. Die Wartungskosten betrugen für das Haushaltsjahr 2013 ca.

418.000 Euro und konnten im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden (2012: ca.

416.000 Euro).

Energiekosten

Bei den meisten Signalgebern in Bonn leuchten heute weiterhin noch in Reflektoren ein- gesetzte Glühlampen hinter farbigen Streuscheiben. Neuere Lichtsignalanlagen arbeiten dagegen mit Leuchtdioden oder LEDs (Abkürzung des englischen "Light Emitting Diode" bzw. lichtemittierende Diode). LED-Displays sind nicht nur sehr viel energieeffizienter, sie halten auch erheblich länger, was die Instandhaltungskosten spürbar reduziert. Bei der Umrüstung auf die energiesparende LED-Technik wurden 2013 weitere 24 LSA umgerüs- tet. Damit hat sich die Zahl der LED-Anlagen Ende 2013 auf nunmehr 116 erhöht. Die An- zahl der Hochvoltanlagen hat sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2012 von 12 Prozent auf nunmehr 5 Prozent reduziert. Der Anteil der LED-Anlagen konnte so gegenüber dem Ge- schäftsjahr 2012 von 29 Prozent auf nunmehr 38 Prozent erhöht werden. Dieser Trend

wird sich in den nächsten zwei Jahren weiter zugunsten der LED-Technik fortsetzen. Bei den Annahmen des Einsparpotentials im Energiebedarf an den LED-Anlagen ist man von einem Ansatz von 70 bis 80 Prozent ausgegangen. Nach dem weiteren Austausch von Hochvoltanlagen in LED-Technik hat sich herausstellt, dass das Einsparpotential bei ca. 80 Prozent liegt.

Dies zeigt, dass die Entscheidung zur Umrüstung auf die moderne LED-Technik richtig war. Der Energiebedarf ist durch den Austausch in LED-Technik rückläufig. Aufgrund der stetigen Kostenerhöhung im Energiesektor ergibt sich dennoch eine Erhöhung der Kosten und es sind noch weitere Steigerungen zu erwarten. Der Austausch der Hochvoltanlagen durch die moderne LED-Technik stellt einen umso wichtigeren Beitrag dar, die Kosten für den Energiebedarf zu reduzieren.

Die Energiekosten betrugen für das Haushaltsjahr 2013 ca. 397.000 Euro (2012: ca.

435.000 Euro).

Anteil an Hochvolt-, Niedervolt- und LED-Anlagen 2013 322 Lichtsignalanlagen

17; 5%

116; 36%

Hochvolt Niedervolt

189; 59%

LED 42 Volt

Unterhaltungskosten

In dieser Summe sind überwiegend Kosten enthalten, die für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in der Außenanlage notwendig sind. Beschädigungen an LSA durch Unfälle oder Vandalismus werden ebenfalls aus diesem Etat beglichen. Probleme treten mittler- weile dort auf, wo durch Vandalismus und Beschädigungen mit Unfallflucht der Schaden durch die Stadt Bonn übernommen werden muss. Dieses Verhalten hat wie in den Vorjah- ren eine steigende Tendenz.

Die jeweils im Einzelfall entstehenden Kosten sind sehr unterschiedlich. So sind die Kos- ten bei einem Schaden, bei dem das Schaltgerät betroffen ist, um ein Vielfaches höher als bei einer Beschädigung z. B. nur eines einzelnen Signalgebers. Im Jahr 2013 wurden ca. 800 Meldungen (2012: 800 Meldungen) entgegengenommen, an denen Störmeldungen an der Außenanlage registriert wurden. Die Unterhaltungskosten betrugen für das Haushalts- jahr 2013 ca. 252.000 Euro (2012: ca. 379.000 Euro).

Kosten Glühlampen

Ein weiterer fester Haushaltsposten ist der Glühlampenwechsel. Glühlampenausfälle können zur sofortigen Abschaltung einer Lichtsignalanlage führen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn auf einer vorfahrtsberechtigten Straße das Rotlicht ausfällt. Wenn die Anlage nicht abschaltet, fährt der Verkehr der untergeordneten Zufahrt ein, wenn dort

„grün“ gezeigt wird. Kann dem Verkehr der vorfahrtsberechtigten Straße in diesem Fall kein „rot“ angezeigt werden, geht man dort davon aus, dass die Anlage ausgeschaltet ist und wird angesichts der per Beschilderung geregelten Vorfahrt ebenfalls einfahren.

Die Folge wären Unfälle. Um dies zu vermeiden, fällt die Anlage aus, in der untergeordne- ten Fahrtrichtung wird gelbes Blinklicht geschaltet und die Beschilderung regelt unmiss- verständlich die Vorfahrt. Das Wechseln der Glühlampen ist vorgeschrieben, wird zweimal im Jahr durchgeführt und erhöht die Verfügbarkeit der Anlage deutlich. Aufgrund der deut- lich längeren Lebensdauer und aufgrund der Tatsache, dass der Ausfall einer LED nicht zum Totalausfall des Signals führt (dieses enthält mehrere LED), erfolgt an Anlagen in LED-Technik kein turnusmäßiger Wechsel. An diesen Anlagen wird lediglich jährlich eine Reinigung durchgeführt.

Die Kosten für den Glühlampenwechsel betrugen für das Haushaltsjahr 2013 ca.102.000 Euro (2012: ca. 116.000 Euro) und haben sich im Vergleich zu den Vorjahren reduziert. Dies wird sich auch im Jahr 2014 fortsetzen.

Ingenieurbauwerke an Beispielen

Erneuerung der Viktoriabrücke und Rampenneubau zur Thomastraße

Die geplante Baumaßnahme umfasst den Umbau, die Sanierung und statische Ertüchti- gung der bestehenden Viktoriabrücke einschließlich Brückenrampen (Bauabschnitt 1) mit optional neuer Verkehrsanbindung von der Viktoriabrücke zur Thomastraße einschließlich Umbau des bestehenden Fußgängertunnels unter der DB (Bauabschnitt 2).

Im April 2012 wurde ein Ingenieurbüro mit der Objekt- und Tragwerksplanung zur Grund- lagenermittlung und Vorplanung für die Bauabschnitte 1 und 2 beauftragt. Die Bearbeitung wurde im Mai 2012 aufgenommen. Im Zuge der Grundlagenermittlung wurden umfangrei- che Maßnahmen zur Erkundung des Bestandes erforderlich. Es erfolgten Materialprüfun- gen (Stahl, Beton, Betonstahl), Bestandsvermessungen am Bauwerk und im Bereich der Bahnanlagen, Leitungserkundungen und Baugrunderkundungsbohrungen als Grundlage zur Erstellung des Geotechnischen Berichts (Baugrundgutachten) durch den Baugrund- sachverständigen. Es erfolgten Gespräche mit der DB Netz AG Köln zur Abstimmung der Planung, insbesondere betreffend erforderlicher DB-Sperrpausen im Zuge des geplanten Bauablaufs und zur Abstimmung der abzuschließenden Kreuzungs- und Kostenübernah- mevereinbarung. Die Ergebnisse aus der Vorplanung wurden mit Gestaltungsdetails im November 2012 im Ausschuss für Planung, Verkehr und Denkmalschutz vorgestellt, um auf der Grundlage die Entwurfsplanung weiterzuführen. Im November 2013 wurde zur Planung der Brücke in der Sitzung des Städtebau- und Gestaltungsbeirates eine Visuali- sierung vorgestellt. Von dem Gremium wurde gewünscht, dass weitere Planungsvarianten zur Gestaltung der Brücke von Architekturbüros erarbeitet werden sollen und noch vorzu- stellen sind. Seit September 2013 ist ein Ingenieurbüro mit der Objekt- und Tragwerkspla- nung zur Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Bauabschnitte 1 und 2 beauftragt.

Die abzuschließende Kreuzungsvereinbarung zwischen der DB Netz AG und Stadt Bonn ist weitestgehend abgestimmt. Der Abschluss bzw. die Unterzeichnung der Vereinbarung steht bisher noch aus. Die Abstimmungen der DB-Sperrpausen erfolgen zurzeit unter Be- teiligung eines von der DB Netz AG beauftragten Bauüberwacher Bahn. Seitens der Stadt wird derzeitig ein Baubeginn Mitte 2015 angestrebt. Der konkrete Termin wird sich erst nach der endgültigen Abstimmung der Sperrpausen mit der DB Netz AG ergeben.

Barrierefreier Ausbau der Stadtbahnhaltestelle Stadthaus

Die Stadtbahnhaltestelle Stadthaus ist aufgrund ihrer Insellage innerhalb der Richtungs- fahrbahnen der Bundesstraße B 56 und ihrer zukünftigen Aufteilung in einen niederflurigen und einen hochflurigen Haltestellenbereich im Bauablauf sehr aufwendig. Sie benötigt da- her einen vergleichsweise hohen planerischen Aufwand, um Beeinträchtigungen durch den Bau minimieren und gleichzeitig wirtschaftlich bauen zu können, so wie dies vom Nahverkehr Rheinland als Zuschussgeber gefordert wird. Die Lage bedingt, trotz großer Bemühungen, Einschränkungen für den Stadtbahnbetrieb und den Straßenverkehr.

Es ist geplant, die heutige Haltestelle samt den Haltestellenüberdachungen, die Straßen- und Haltestellenbeleuchtung sowie die beiden Rolltreppen vollständig zurückzubauen. Auch die Fahrleitungsanlage als Energiequelle für die Stadtbahnfahrzeuge muss teilweise zurückgebaut und neu errichtet werden. In einem Folgeschritt werden die beiden Hoch- bahnsteige, die neue Bahnsteigüberdachung, zwei Aufzüge und entsprechende Zugangs- brücken als Verbindung zur Stadthausplattform neu errichtet. Dieser Bauphase schließt sich der Bau zweier Flachbahnsteige für den Straßenbahnverkehr an. Die beiden Hoch- bahnsteige verfügen über eine nutzbare Länge von 60 Meter, die Flachbahnsteige weisen eine Bahnsteigkantenlänge von je 40 Meter auf. Etwa ein Drittel der Hochbahnsteige wer- den mit einer Stahl-Glas-Konstruktion überdacht.

Zeitgleich mit dem barrierefreien Ausbau der Stadtbahnhaltestelle werden von den Elektri- schen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises die Gleise im Haltestellenbe- reich erneuert. Von den Stadtwerken Bonn wird die Straßenbeleuchtung in Form von neu- en Straßenleuchten wiederhergestellt. Um die Haltestellenzugänge umgestalten und einen neuen Bahnsteigzugang herstellen zu können, wird auch die Lichtsignalanlage in Teilen verändert bzw. neu gebaut. Die Investitionssumme für die bauliche Realisierung wird nach heutiger Schätzung etwa 4,5 Millionen Euro betragen. Bis zu 90 Prozent dieses Betrages wird vom Zweckverband Nahverkehr Rheinland als Zuschuss bereitgestellt, etwa 10 Pro- zent der Baukosten übernimmt die Stadt Bonn als Aufgabenträger für den ÖPNV.

Weitere Aufgaben im Tiefbauamt

Verkehrs- und Baustellenmanagement

Die Stabsstelle Verkehrs- und Baustellenmanagement ist die Straßenverkehrsbehörde für Baustellen. Insgesamt wurden im Jahr 2013 über 1.900 verkehrsrechtliche Anordnungen erteilt. Hierzu erfolgt vorab die Koordinierung aller Maßnahmen in verkehrsrechtlicher Hin- sicht sowie weitere Abstimmungen (Umfang und Termine der Ausführung, Buslinienfüh- rung, Veranstaltungen, etc.) Die im Jahresverlauf eingenommenen Gebühren betrugen über 105.000 Euro.

Vorrangig handelt es sich um Tiefbaumaßnahmen der Versorgungsträger (Neubau und Unterhaltung von Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom, Fernwärme, Telekom- munikation), gefolgt von städtischen Maßnahmen (Neubau und Unterhaltung von Abwas- serkanälen und Straßen) sowie Maßnahmen Dritter (Behörden und Private). Alle verkehrs- relevanten Maßnahmen werden zum Jahresbeginn in einem Masterplan veröffentlicht.

Darüber hinaus wurden ca. 3.500 Sondernutzungserlaubnisse nach dem Straßen- und Wegegesetz NW im Zusammenhang mit Baumaßnahmen erteilt. Hierzu zählen u.a. die Aufstellung von Containern und Gerüsten sowie großflächige Baustelleneinrichtungen. Der Jahresumsatz an Sondernutzungsgebühren betrug 2013 ca. 480.000 Euro.

Aus verkehrstechnischer Sicht herausragende  Baumaßnahmen im Jahresrückblick:

Budapester Straße: Umbau zur Fußgängerzone parallel zum Neubau der Sparkasse

Gleisbau Bonn Hauptbahnhof bis Bahnhof Bonn-Mehlem: Neubau Gleistrasse mittels Gleisbauzug und mehrfacher Sperrung diverser Bahnübergänge (Maßnahme der DB AG)

Kanalbau Mainzer Straße: Sanierung auf großer Länge in zwei parallelen Abschnitten

Koblenzer Straße: Umbau zur Fußgängerzone mit Umleitung Busverkehr

B9/Elsässer Straße und Wurzerstraße: Deckensanierung im Ein- und Ausfahrtsbereich Straßentunnel – Ausführung in mehreren Abschnitten

Des Weiteren betreut die Stabsstelle die Durchführung der gebührenpflichtigen Parkraum- bewirtschaftung mit zurzeit 130 Parkscheinautomaten, verteilt auf die vier Bonner Stadtbe- zirke. Die Vorgaben  der Bewirtschaftung resultieren aus der vom Rat beschlossenen Parkgebührenordnung, die Gesamteinnahmen betrugen 2013 ca. 2,8 Millionen Euro.

Servicebereich

Der Servicebereich (SB) des Tiefbauamtes ist durch ein vielseitiges Aufgabenspektrum gekennzeichnet. Insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widmen sich in fünf Teams unterschiedlichen Aufträgen für das gesamte Tiefbauamt mit rund 350 Beschäftigten. Zu den Schwerpunktaufgaben gehören:

ADV-Administration

Haushalt und Finanzen

Personalangelegenheiten

Zentrale Beschaffungen

Bürgerinformation

Tiefbauvermessung

Rats- und Ausschussangelegenheiten

In den folgenden fünf Teams werden diese Aufgaben zentral für das Amt erfüllt:

SB 01 – ADV (Allgemeine Datenverarbeitung)

Zwei Mitarbeiter koordinieren die im Amt eingesetzte Soft- und Hardware. Insbesondere im Bereich der Stadtentwässerung kommt eine Vielzahl computergesteuerter Prozessab- läufe zum Einsatz. Ein Teil der Software ist speziell auf die Arbeit des Tiefbauamtes zuge- schnitten und nur hier anwendbar wie etwa das Kanalinformationssystem „novakandis“ oder „Diba-Mobil“ für die Kanalzustandserfassung auf den Kanal-TV-Untersuchungs- fahrzeugen. Koordinierung, Pflege und Überwachung von Soft- und Hardware obliegt größtenteils dem Team ADV.

SB 02 – Haushalt, Finanzen, Organisation und Personalangelegenheiten

Hier ist zentral für das gesamte Amt die Personalsachbearbeitung angesiedelt. Beispiels- weise wurden 2013 hier 20 Stellenbesetzungsverfahren für das Amt koordiniert. Außer- dem erstellt das Team die Haushaltsplanung, verwaltet das Budget und ist insgesamt für Haushalts- und Rechnungswesen zuständig. Hier befindet sich auch die interne Submissi- onsstelle, die 2013 insgesamt 192 Submissionen bewältigte. Für ihre 97 Springbrunnen bietet die Stadt Patenschaften an. Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen oder Unternehmen, die sich gerne mit einer Spende beteiligen möchten, finden im Team SB 02

eine Ansprechpartnerin rund um das Thema Brunnenpatenschaften.

SB 03 – Zentrale Beschaffung, Bürgerinformation und Terminschreiben

Die zentrale Beschaffung von Verbrauchs- und Gebrauchsmaterial für das gesamte Amt, auch etwa der Erwerb von Substanzen für den klärtechnischen Prozess in den vier Bonner Kläranlagen oder Ersatzbeschaffungen für die rund 260 Pumpwerke und Sonderbauwerke wird vom Team SB 03 organisiert. Hier findet man auch das Materiallager, das etwa mit Werkzeug, Arbeits- und Schutzkleidung, Farben und Lacken, Schildern, Absperrungen oder Spielgeräten für den entsprechenden Nachschub im Amt und auch darüber hinaus sorgt. Zu den Aufgaben des sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassenden Teams gehört auch die Produktion von Bürgerbriefen, mit denen Anwohner rechtzeitig etwa vor anstehenden Straßen- und Kanalbaumaßnahmen informiert werden. 2013 ließ das Tief- bauamt Bürgerbriefe für rund 60 Aktionen verteilen. Auch Schreiben an Bürgerinnen, Bür- ger, Institutionen und Organisationen werden hier für den Oberbürgermeister oder den Dezernenten zentral für das Amt koordiniert und vorbereitet. 2013 waren dies etwa 180 Vorgänge.

SB 04 – Tiefbauvermessung

Von den vier Mitarbeitern des Teams werden tiefbautechnische Vermessungen vorge- nommen, die als Grundlage für baureife Tiefbaumaßnahmen sowohl für den Kanal- als auch den Straßenbau verwendet werden. Die Vermessungen erfolgen über der Erde, wo die Topographie der Oberfläche lage- und höhenmäßig aufgemessen wird, als auch unter- irdisch, wo Kanäle bei laufenden Betrieb vermessen werden müssen.

Vermessungen in der Kanalisation werden innerhalb der Stadtverwaltung nur von diesem Team vorgenommen. Ihre so erhobenen Daten sind wichtige Grundlagen für die Planung und Bauausführung.

SB 05 – Verwaltung

Dieses aus zwei Beschäftigten bestehende Team kümmert sich zu einem großen Teil um Rats- und Ausschussangelegenheiten. Hier werden zentral für das ganze Amt die Vorla- gen für Beschlüsse, die der Rat oder seine Ausschüsse fassen müssen, formuliert. Auch die Stellungnahmen zu Anfragen von Ratsfraktionen oder Bürgeranträgen werden hier entworfen und Mitzeichnungen koordiniert. 2013 war das Team mit 480 Anträgen, Anfra- gen und Vorlagen für die politischen Gremien befasst. Davon standen 280 unter der Fe- derführung des Tiefbauamtes.

Ein weiterer Bereich ist die Überwachung von so genannten Indirekteinleitern. Bei den In- direkteinleitern handelt es sich etwa um Gastronomiebetriebe, die mit einem Fettabschei- der die unkontrollierte Abgabe von größeren Mengen von Brat- und Kochfetten in die Ka- nalisation vermeiden müssen.

www.bonn.de