Geschäftsbericht 2015 Tiefbauamt Bundesstadt Bonn

Der Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn Tiefbauamt/Presseamt

Fotos: Bundesstadt Bonn

Titelbild: Stadtbahnhaltestelle Stadthaus

© Bundesstadt Bonn Auflage: 100, 2016

Der Geschäftsbericht stellt nachfolgend nur einen Ausschnitt aus dem umfangreichen Aufgabenspektrum des Tief- bauamtes vertiefend dar. Für den Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung dient der Geschäftsbericht darüber hinaus als Auswertungsbericht mit einer Analyse der Betriebsabrechnung und Darstellung von Kennzahlen.

Organisationsstruktur Tiefbauamt                                                                                  S.   2

Stadtentwässerung	S.  3

| Kennzahlen | S. | 6 |
| --- | --- | --- |
| Leistungen der Abwasserreinigung | S. | 8 |

Betriebsgröße und –struktur                                                                                           S.   4

Vermögen	S.	9

Kostenauswertung	S. 10

Betriebsergebnis für den Bereich Stadtentwässerung                                               S. 10

Kostenstruktur                                                                                                            S. 11

Mehrjährige Kostenentwicklung                                                                                 S. 12

Energiekosten und –verwendung                                                                              S. 15

Gebühren	S. 17

Abwasserableitung	S. 19

Ausgewählte Themen	S. 21

Besondere Kanalprojekte                                                                                           S. 21

Neuartiger Treibgutrechen Lengsdorfer Bach                                                            S. 25

Hochwasserschutzmaßnahme Mehlemer Bach                                                         S. 26

Gebäudesanierungen auf den Kläranlagen                                                S. 30 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Salierweg            S. 32 Sanierung eines Bodenräumschildes im Nachklärbecken                                         S. 33

Sanierung des Eindickers auf der Kläranlage Salierweg               S. 34 Verkehrsanlagen	S. 35 Straßenunterhaltung                                                                                                       S. 36

Bituminöse Deckeninstandsetzungen                                                                        S. 38

Straßenbau	S. 40

Lichtsignalanlagen	S. 44

Ausgewählte Projekte aus der Abteilung Verkehrsanlagen	S. 48 Umbau Haltestelle Stadthaus	S. 48

Viktoriabrücke, Neubau einer Rampe zur Thomastraße                                            S. 53

Aufgaben bei der Bauwerksunterhaltung im Ingenieurbau                            S. 54 Weitere Aufgaben im Tiefbauamt	S. 55 Verkehrs- und Baustellenmanagement                                                                          S. 56

Servicebereich - Verwaltung und Vermessung -	S. 57

Organisationsstruktur Tiefbauamt

Stand: 01.03.2014

Stabsstelle Verkehrslenkung und Baustellenmanagement

Tiefbauamt – 66

Amtsleitung

66-SE

Abteilung Stadtentwässerung

66-VA

Abteilung Verkehrsanlagen

66-SB

Abteilung Verwaltung und Vermessung

66-1

KA-Planung, Betriebs- abrechnung, Labor

66-4

Verkehrssicherung Qualitätsstandards

66-2

Abwasserableitung/ Gewässer

66-5

Planung u. Neubau Straßen

66-3

Abwasserbehandlung/ Technische Leistungen

66-6

Planung u. Neubau Verkehrstechnik/ Kon- struk. Ing.-bau

Stadtentwässerung

Betriebsgröße und -struktur

Die Abwasserentsorgung in Bonn wird als Regiebetrieb geführt, der vollständig in die Or- ganisationsstruktur der Kommune integriert ist. Bei der Abwasserentsorgung handelt es sich um eine hoheitliche Aufgabe, die in kommunaler Trägerschaft wahrgenommen wird. Bezogen auf die Anzahl der ca. 900 Betriebe in Deutschland haben Regiebetriebe einen Anteil von etwa 30 Prozent.

Die Aufgaben der im Tiefbauamt eingebundenen Stadtentwässerung sind die Sammlung, schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern im Gebiet der Stadt Bonn ein- schließlich der Klärschlammverwertung bzw. -entsorgung und aller den Betriebszweck fördernden Maßnahmen. Wirtschaftlich getrennt werden auch die Aufgaben von Gewäs- serbau und –unterhaltung wahrgenommen.

Das Gebiet der Bundesstadt Bonn erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 141,2 Quad- ratkilometern. Die bebaute Fläche beträgt ein Drittel des Stadtgebietes (ca. 46,6 Quadrat- kilometer). Der höchste Bodenpunkt liegt bei 194,8 Meter NN, der tiefste bei 45,6 Metern NN. Die größte Nord-Süd-Ausdehnung beträgt ca. 15 Kilometer, die größte Ost-West-Aus- dehnung ca. 12,5 Kilometer.

Die Fläche des Stadtgebietes mit öffentlichen Kanälen beträgt 75,15 Quadratkilometer. Der Ausbau des Kanalnetzes ist so weit fortgeschritten, dass für nahezu 100 Prozent der Bonner Grundstücke ein Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage gegeben ist.

Die Kläranlagen in Bonn, Bad Godesberg, Beuel und Duisdorf verfügen über eine Ge- samtkapazität von 511.250 EW (Einwohnerwerte) bei einer Auslastung von 490.485 EW. Die vier Kläranlagen sind über den Klärschlammpfad technisch miteinander verknüpft (s. Abbildung „Verfahrensschema: Kläranlagen“).

Im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen werden Teile von Abwasser aus den Nachbarkommunen Alfter, St. Augustin und Wachtberg übernommen. Bonner Abwasser aus dem Kanalisationsnetz Oberkassel wird auf gleicher Grundlage in der Kläranlage Kö- nigswinter-Oberdollendorf behandelt. Im Gegenzug wird Klärschlamm aus Königswinter in der  Bonner  Klärschlammverbrennungsanlage  mit  behandelt.  Geringfügig  werden  auch

Bonner Abwässer in Wachtberg und Sankt Augustin entsorgt. Diese Leistungen werden verrechnet.

Das Kanalnetz zum Sammeln und Ableiten von Abwässern hat eine Länge von 948 Kilo- meter, bestehend aus 96,5 Prozent Mischwasserkanälen, 3,1 Prozent Regenwasser- und 0,4 Prozent Schmutzwasserkanälen unterschiedlichster Dimensionen. Zur Entwässerung der öffentlichen Straßenfläche sind an das Kanalnetz etwa 36.000 Sinkkästen ange- schlossen.

Innerhalb des Netzes befinden sich 278 Sonderbauwerke. Diese setzen sich zusammen aus 88 Pumpwerken, 113 Regenrückhaltebecken, 59 Staukanälen/Regenüberlaufbecken,

11 Regenüberläufen und 7 Dükerbauwerken.

Verfahrensschema: Kläranlagen (in vereinfachter Darstellung)

Bonn Alfter

KA Salierweg

307.000 EW

Abwasserreinigung Mechanik, Biologie, Filtration

Schlamm- behandlung

Ver- brennung

Bonn Wachtberg

KA Bad Godes- berg

110.000 EW

Abwasserreinigung Mechanik, Biologie, Filtration

Bonn

KA Beuel

80.000 EW

Abwasserreinigung

Mechanik, Biologie

Bonn Alfter

KA Duisdorf

36.250 EW

Abwasserreinigung Mechanik, Biologie, Filtration

Schlamm- behandlung

BN-Oberkassel Königswinter

KA Königswinter

Schlamm- behandlung

Kennzahlen

Kennzahlen Bonner Kläranlagen 2015

|  | KA Bonn Salierweg | KA Bad Godesberg | KA Beuel | KA Duisdorf | Königs- winter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auslegungsgröße | 307.000 EW | 110.000 EW | 80.000 EW | 36.250 EW |  |
| mechanisch | 307.000 EW |  |  |  |  |
| biologisch | 285.000 EW |  |  |  |  |
| Angeschlossene Einwohner | 176.111 | 82.015 | 61.118 | 22.403 |  |
| + Einwohnergleichwerte | 105.500 | 22.036 | 12.542 | 8.850 |  |
| = Einwohnerwerte (EW) | 281.611 | 104.051 | 73.570 | 31.253 |  |
| Auslastung in % | 98,8 % | 94,6 % | 92,0 % | 86,2 % |  |
| mechanisch | 91,7 % |  |  |  |  |
| biologisch | 98,8 % |  |  |  |  |
| freie Kapazität | 3.389 EW | 5.949 EW | 6.430 EW | 4.997 EW |  |
| in % | 1,2 % | 5,4 % | 8,0 % | 3,8 % |  |
| mechanisch | 8,3 % |  |  |  |  |
| biologisch | 1,2 % |  |  |  |  |
| Jahresschmutzwassermenge | 12.480.636 m³ | 5.458.051 m³ | 3.648.141 m³ | 1.818.411 m³ |  |
| Jahresabwassermenge | 17.445.905 m³ | 8.074.393 m³ | 5.396.098 m³ | 2.685.162 m³ |  |
| Entsorgte Reststoffe |  |  |  |  |  |
| Sandfanggut | 82 [t/a] | 165 [t/a] | 85 [t/a] | 54 [t/a] |  |
| Rechengut | 532 [t/a] | 225 [t/a] | 195 [t/a] | 70 [t/a] |  |
| Klärschlamm zur KVA | 3.619 [t/a] | 1.412 [t/a] | 1.056 [t/a] | 480 [t/a] | 422 [t/a] |
| KVA: Flugasche + Kesselstaub | 2.486 [t/a] |  |  |  |  |
| KVA: aus Rauchgasreinigung | 534 [t/a] |  |  |  |  |
| Verbrauchsmaterialien |  |  |  |  |  |
| Fällmittel |  |  |  |  |  |
| - Eisen-II-Chlorid | 1.107 [t/a] | 621 [t/a] |  | 263 [t/a] |  |
| - Eisen-III-Chloridsulfat | 25 [t/a] |  |  |  |  |
| - Kalkhydrat | 2.182 [t/a] inkl.KVA | 188 [t/a] |  | 53 [t/a] |  |
| - Natriumaluminat |  |  | 496 [t/a] |  |  |
| - Aluminiumsulfat |  | 0 [t/a] |  | 0 [t/a] |  |
| - Aluminiumchlorid | 635 t/a | 125[t/a] |  | 70 [t/a] |  |
| Flockungsmittel (Zentrifugen) | 48 [t/a] |  |  | 4 [t/a] |  |
| Flockungsmittel (Siebbänder) | 17 [t/a] |  |  |  |  |
| Flockungsmittel (Eindicker) | 6 [t/a] |  |  |  |  |
| Stromverbrauch in kWh/a | 14.713.503 | 2.610.422 | 1.672.724 | 1.613.144 |  |
| Strombezug in kWh/a | 13.675.896 | 2.610.422 | 1.672.724 | 1.149.030 |  |

Kennzahlen Bonner Kanalnetz 2015

| Länge des Kanalnetzes | 948 km |
| --- | --- |
| Anzahl Sonderbauwerke gesamt | 278 |
| davon Pumpwerke | 88 |
| davon Regenrückhaltebecken | 113 |
| davon Staukanäle / Regenüberlaufbecken | 59 |
| davon Regenüberläufe | 11 |
| davon Dükerbauwerke | 7 |
| Anzahl Sinkkästen | 36.000 |
| TV-Untersuchungen | ca. 60 km/Jahr |

Kennzahlen Bonner Gewässer 2015

| Länge der städtischen Gewässer | ca. 127 km |
| --- | --- |
| Davon verrohrt | ca. 20 km |
| Anzahl Brücken und Durchlässe | 450 |
| Anzahl Rechen vor Einlaufbauwerken | 42 |
| Anzahl Hochwasserrückhaltebecken | 6 |
| Entsorgung |  |
| Müll | 70 [t/a] |
| Sandfanggut | 400 [t/a] |
| Länge des Rheins auf Bonner Stadtgebiet | 17,8 km |
| Zusätzliche Unterhaltungspflichten am Rhein |  |
| Deiche | 7 km |
| Ufermauern | 14,7 km |

Leistungen der Abwasserreinigung

Die Bundesstadt Bonn betreibt vier Kläranlagen und ist für deren Neubau, Sanierung, Un- terhaltung und Betriebssicherheit verantwortlich. Eine wesentliche Aufgabe des Betriebes der Kläranlagen stellt die Einhaltung von Einleitungsgrenzwerten nach der Abwasserbe- handlung dar. Darüber hinaus können durch die hervorragenden Reinigungsergebnisse die Werte für die Einleitung in den Rhein „heruntererklärt“ werden. Dadurch kann die so- genannte Abwasserabgabe gesenkt und somit jährlich circa 170.000 Euro eingespart wer- den. Das untenstehende Diagramm zeigt die Reinigungsgrade der vier Bonner Kläranla- gen im Vergleich mit den durchschnittlichen Reinigungsgraden in NRW.

Es lässt sich erkennen, dass beim Kohlenstoffabbau (CSB), beim Ammoniumabbau (NH4-

N) und beim Phosphatabbau (Pges.) bessere Werte als im NRW-Durchschnitt erreicht werden. Beim Stickstoffabbau (Nges.) erreicht besonders die Kläranlage Salierweg sehr gute Werte.

Reinigungsgrade 2015

100,0%

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

KA Salierweg	KA Bad Godesberg	KA Beuel	KA Duisdorf	NRW (Stand 2014)

CSB	97,8%	97,0%	97,5%	97,6%	94,0%

Pges	96,0%	96,7%	95,5%	97,1%	92,0%

NH4-N	99,8%	99,0%	99,6%	98,8%

Nges	92,3%	84,2%	86,2%	86,0%	83,0%

Vermögen

Durch die Neuordnung der Vermögensübersicht im Rahmen des „Neuen kommunalen Fi- nanzmanagements“ (NKF) ist das Vermögen der Stadt Bonn nach dem System der dop- pelten Buchführung zu erfassen.

Dieser Prozess wird im Rahmen des Jahresabschlusses der Stadt Bonn fortlaufend wei- terentwickelt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Zahlenangaben nur vorläufig.

Im Geschäftsjahr 2015 werden für die Produktgruppe (PG) 1308 „Hochwasserschutz und Gewässer“ auch die Hochwasserschutzanlagen erfasst.

| Vermögensbestand: |  |
| --- | --- |
| Hochwasserschutz und Gewässer PG 1308 | 2015: | 61.496.357,92 Euro* |
| Entwässerung und Abwasserbeseitigung PG 1103 * (Vorläufige Angabe) | 2015: | 794.495.202,59 Euro* |

Kostenauswertung

Betriebsergebnis für den Bereich Stadtentwässerung

Ermittlung Betriebsergebnis 2015*

Gesamtkosten	85.553.131,37 Euro

Personalkosten	11.890.384,71 Euro

Sachkosten	14.921.198,75 Euro

davon Energie	4.236.114,04 Euro

davon Unterhaltung	4.568.244,39 Euro

davon Verbrauchsmittel	1.134.888,75 Euro

davon Entsorgung	465.407,79 Euro

davon Abwasserabgabe		603.096,39 Euro davon mehrere kleine Einzelposten	3.913.447,39 Euro

Kalkulatorische Kosten	58.741.547,91 Euro

abzgl. nicht gebührenrelevanter Kosten	2.231.775,40 Euro

verbleibende Kosten (Gesamtkosten - nicht ge- bührenrelevante Gesamtkosten)

83.321.355,97 Euro

Gesamterlöse	83.940.420,22 Euro

abzgl. Abwassergebühren                     71.629.563,95 Euro abzgl. nicht gebührenrelevante Erlöse         81.238,96 Euro abzgl. Erträge Straßenentwässerung    10.274.898,00 Euro davon verbleibende Erlöse                              1.954.719,31 Euro

Ansatzfähige Kosten

(Verbleibende Kosten – davon verbleibende Erlöse)

81.366.636,66 Euro

abzgl. städt. Anteil Straßenentwässerung	10.274.898,00 Euro

= gebührenrelevante Kosten	71.091.738,66 Euro

Gebührenaufkommen 2015	71.629.563,95 Euro

Überdeckung	537.825,29 Euro

Kostendeckungsgrad	100,76 %

Auflösung Rücklage	1.363.354,78 Euro

Gebührenrelevante Überdeckung	1.901.180,07 Euro Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad		102,67 %

Berechnungsbasis ist die im April 2016 erstellte vorläufige Betriebsabrechnung inkl. Sinkkastenreinigung

Kostenstruktur

Das untere Schaubild gibt die Kostenanteile der Personal-, Sach- und kalkulatorischen Kosten wieder. Hier wird deutlich, dass die kalkulatorischen Kosten (Kapitalkosten) den größten Teil an den Gesamtkosten ausmachen. In Nordrhein-Westfalen liegen die Anteile der kalkulatorischen Kosten an den Gesamtkosten eines Abwasserbetriebes zwischen 50 und 80 Prozent.

Die Personalkosten setzen sich zusammen aus Löhnen, Gehältern, Sozialabgaben und sonstigen Aufwendungen. Für die genaue Zuordnung der Personalkosten auf die einzel- nen Bereiche wie Kläranlagen, Kanäle und Pumpwerke erfolgt eine Verteilung der erfass- ten Einsatzstunden. Hierbei wird aus den Gesamtpersonalkosten und Einsatzstunden je Kläranlage bzw. Kanalunterhaltungsbezirk ein Durchschnittslohn ermittelt. Die Personal- kosten der übrigen Mitarbeiter werden überwiegend auf prozentualer Basis berechnet.

Die Sachkosten unterteilen sich in Aufwendungen für die Abwasserabgabe, Energie, Un- terhaltung, Verbrauchsmittel, Entsorgung und mehrere Einzelpositionen.

Die kalkulatorischen Kosten (Kapitalkosten) ermitteln sich auf Basis der erstellten Anla- gennachweise mit den entsprechenden Werten. Die Abschreibungen berechnen sich vom Wiederbeschaffungszeitwert. Die Verzinsung wurde auf der Grundlage der Anschaffungs- bzw. Herstellungswerte, vermindert um erhaltene Zuschüsse, berechnet.

Mehrjährige Kostenentwicklung

Personalkosten

In den 1990er Jahren sind die Personalkosten deutlich gestiegen, da mehrere zusätzliche Anlagenteile in Kläranlagen fertiggestellt wurden, in Betrieb gingen und das dafür notwen- dige Personal eingestellt wurde (Inbetriebnahme der weitergehenden Abwasserbehand- lung). Ab 2000 trat zunächst eine Verflachung des Personalkostenanstieges ein, die durch technisch-organisatorische Maßnahmen möglich wurde. Die Kostenentwicklung ist regel- mäßig durch die Tarifentwicklungen geprägt. Weitere Effekte traten ab 2009 durch Ände- rungen von Zuordnungen entsprechend der Umstellung von der Kameralistik auf das dop- pische Rechnungswesen auf. Die Veränderungen ab 2013 sind vorrangig durch den Tarif- abschluss geprägt. Weiterhin wirkt sich in 2013 aus, dass mehrere langfristig nicht besetz- te Stellen wieder besetzt werden konnten, um damit einen Beitrag zum Abbau von In- standhaltungsrückständen zu leisten.

Personalkostenentwicklung

20.000.000 €

17.500.000 €

15.000.000 €

12.500.000 €

10.000.000 €

7.500.000 €

5.000.000 €

2.500.000 €

0 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015

Sachkosten

20.000.000 €

17.500.000 €

15.000.000 €

Abwasser- abgabe

Energie

12.500.000 €

10.000.000 €

7.500.000 €

5.000.000 €

2.500.000 €

Unterhaltung

Verbrauchs- mittel

Entsorgung

Mehrere Einzel- positionen

0 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015

Sachkostenentwicklung

20.000.000 €

17.500.000 €

15.000.000 €

12.500.000 €

10.000.000 €

7.500.000 €

5.000.000 €

2.500.000 €

0 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015

Mit dem fortschreitenden Abschluss des Neubaus von Anlagen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre nahm der Sachaufwand deutlich ab (geringerer Unterhaltungsbedarf durch neue Anlagen). Mit zunehmendem Alter der Anlagen nimmt dieser Aufwand wieder erheb- lich zu. Auch die viele Jahre lang steigenden Energiekosten wirken sich auf den Gesamt- anstieg der Sachkosten aus. Abflachungen bzw. Rückgänge des Anstieges der Sachkos- ten resultierten aus teilweise fehlenden Bearbeitungskapazitäten im Bereich der Instand- haltung der Anlagen. Die Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes ergibt sich des Weite- ren daraus, dass verstärkte Ersatzinvestitionen statt Reparaturen umgesetzt wurden.

Kapitalkosten

Nach hohen Investitionen in den 1990er Jahren (Kläranlagenbau) trat von 2000 bis 2005 eine Stagnation bei den Kapitalkosten auf. Ab 2006 sind die Kapitalkosten, hauptsächlich wegen des erforderlichen Kanalbauprogramms, systematisch angestiegen. Dabei wirkte neben den eigentlichen Investitionen auch ein überdurchschnittlicher Anstieg der Bau- preis-Indices mit, die sich auf den Wiederbeschaffungszeitwert niederschlugen. Das Ka- nalbauprogramm wird auch weiterhin intensiv fortgesetzt, so dass diese Tendenz erhalten bleibt. Durch leichte Absenkungen des kalkulatorischen Zinssatzes, von 6,78 Prozent in 2014 auf 6,69 Prozent in 2015, ergibt sich zudem ein Kapitalkosten senkender Einfluss.

Kapitalkostenentwicklung

80.000.000 €

70.000.000 €

60.000.000 €

50.000.000 €

40.000.000 €

30.000.000 €

20.000.000 €

10.000.000 €

0 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015

kWh

Energiekosten und -verwendung

In den Kläranlagen wird in der Schlammbehandlung Klärgas erzeugt, das als Energieträ- ger in Wärme und Strom umgesetzt bzw. genutzt wird. Der Restbedarf an Strom und Wärme wird über den Fremdbezug von Strom, Erdgas und Heizöl gedeckt. Die Energie- kosten für den Fremdbezug von Strom sind trotz tendenzieller Verbrauchssenkung mehre- re Jahre drastisch gestiegen. Aufgrund der mehrfachen Preiserhöhungen beim Energiebe- zug lassen die Energiekosten keinen direkten Rückschluss auf den Energiebedarf zu. Im Gegenteil sind gelungene Reduzierungen beim Bedarf durch diese Teuerungen wieder aufgezehrt worden. Anhand des nachfolgenden Diagramms wird die Energiepreissteige- rung beim Strom im Zeitraum 2010 bis 2014 deutlich. Erst in 2015 sind wieder sinkende Preise zu verzeichnen. Die dargestellten Preise verstehen sich als Brutto-Mischpreise (Leistungspreis und Arbeitspreis) einschließlich Abgaben und Steuern. Der durchschnittli- che Preis pro Kilowattstunde (kWh) ist im Zeitraum von 2010 bis 2015 von 13 Cent/kWh auf 19 Cent/kWh und somit um circa 27 Prozent gestiegen. In diesem Zeitraum ist eine Preissteigerung im Stromsektor im vergleichbaren Umfang bundesweit zu verzeichnen. Der Strombezug konnte u.a. auch wegen eines durchgeführten Klimaschutzteilkonzeptes und Maßnahmen daraus für die Kläranlage Salierweg weiter gesenkt werden.

| 5.000.000 € | Vergleich Strombezug/-kosten der vier Kläranlagen | 25.000.000 |
| --- | --- | --- |
| 4.000.000 € |  | 20.000.000 |
| 3.000.000 € |  | 15.000.000 |
| 2.000.000 € |  | 10.000.000 |
| 1.000.000 € |  | 5.000.000 |
| 0 € | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | 0 |

Stromkosten	Strombezug

Ein geringerer Anteil der Energiekosten wird für Erdgas, Heizöl, Dieselöl ausgegeben. In den Jahren 2010 bis 2015 sind die in der folgenden Tabelle dargestellten Energiekosten für den Bezug von Heizöl, Dieselöl und Erdgas aufgeführt.

In der Klärschlammverbrennungsanlage (KVA) am Standort Kläranlage Salierweg (KAS) wird überwiegend Klärgas als Stützfeuerung eingesetzt. In gewissen Betriebsphasen muss auch Erdgas als Stützfeuerung eingesetzt werden (vor allem in Aufheizphasen nach Revi- sionen). Eine direkte Beheizung der Gebäude mit Gas erfolgt in der Regel nicht, da dafür wiederum die Abwärme aus dem Verbrennungsprozess eingesetzt werden kann.

Die höheren Werte für Erdgas auf der Kläranlage Salierweg in verschiedenen Jahren er- klären sich aus zusätzlichem „Warmhaltebetrieb“ mit Erdgasbedarf in der KVA. Dieser

„Warmhaltebetrieb“ wird für Wartungs- und Überprüfungszwecke betrieblich bedingt oder nach behördlichen Vorgaben vorgenommen. Darüber hinaus kann aufgrund von Instand- haltungsmaßnahmen in der Schlammbehandlung die Klärgasmenge reduziert und nicht ausreichend für die KVA sein, so dass ein zusätzlicher Erdgasbedarf besteht.

In den folgenden Jahren wird mit weiteren Preissteigerungen für die fossilen Energieträger gerechnet.

|  | Energiekosten für den Bezug von Heizöl, Dieselöl und Erdgas (in Euro) |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Kläranlage Salierweg | 97.382 | 154.284 | 230.928 | 324.562 | 136.475 | 212.530 |
| Kläranlag Bad Godesberg | 18.783 | 24.067 | 0 | 20.498 | 30.466 | 18.489 |
| Kläranlage Beuel | 11.203 | 29.317 | 17.994 | 10.243 | 12.113 | 2.577 |
| Kläranlage Duisdorf | 33.758 | 28.326 | 29.075 | 32.254 | 34.153 | 39.846 |
| Gesamtkosten brutto | 161.126 | 235.994 | 277.997 | 387.557 | 213.007 | 273.442 |

Gebühren

Für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung Stadtentwässerung erhebt die Stadt ent- sprechend § 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und §§ 4 und 6 Kom- munalabgabengesetz (KAG) eine Benutzungsgebühr. Die näheren Bestimmungen hier- über enthalten die Satzung der Stadt Bonn über die Entwässerung der Grundstücke, die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässe- rungssatzung) sowie die Beitrags- und Gebührenordnung für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage - Kanalabgabensatzung -.

Gebührenmaßstab für die Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühren sind der Frisch- wasserverbrauch und die an das Kanalnetz angeschlossene bebaute und befestigte Flä- che. Der leichte Anstieg der Abwassergebühren setzte sich in 2015 fort. Hauptsächlicher Sachgrund für die Gebührensteigerungen (Schmutzwasser 1,12 Prozent; Niederschlags- wasser 2,27 Prozent) sind die fortgesetzten umfangreichen Investitionen im Kanalbereich nach den Anforderungen der Aufsichtsbehörden.

Abwassergebühren

4,00 €

3,50 €

3,00 €

2,50 €

2,00 €

1,50 €

1,00 €

0,50 €

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,40 € | 2,45 € | 2,53 € | 2,59 € | 2,68 € | 2,71 € |
| 1,25 € | 1,25 € | 1,27 € | 1,30 € | 1,32 € | 1,35 € |

0,00 €

Schmutzwasser Niederschlagswasser

Im Vergleich mit den nordrhein-westfälischen Nachbarstädten und Gemeinden bei den Jahreskosten der Musterhaushalte liegt die Stadt Bonn im Durchschnitt. Die Ermittlung erfolgte nach dem Musterhaushalt des Bundes der Steuerzahler (200 Kubikmeter Frisch- wasser und 130 Quadratmeter bebaute und befestigte Fläche).

Duisburg

Dortmund

Bochum

Hagen

Aachen

Bonn 2015

Bielefeld

Krefeld

Wuppertal

Mönchengladbach

Spitzenwert NRW

1.300,00

1.200,00

1.100,00

1.000,00

900,00

Euro / Jahr

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

Düsseldorf

Münster

Köln

Gelsenkirchen

Essen

0,00

Jahreskosten Abwasser Musterhaushalte in NRW 2015

Städte in NRW > 200.000 Einwohner

NRW-Ø

Abwasserableitung

Leistungen der Abwasserableitung

Die Stadt Bonn ist Betreiber des städtischen Kanalnetzes in einer Länge von 948 Kilome- ter und somit für dessen Neubau, Sanierung, Unterhaltung und Betriebssicherheit verant- wortlich. Das Alter der einzelnen Kanäle zeigt das links unten stehende Diagramm. Die Zustände der Kanäle ergeben sich aber nicht automatisch durch die Feststellung des Al- ters. Mittels regelmäßiger Untersuchungen werden die Kanäle bewertet. Das Bewer- tungsmodell der DWA (Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

e. V.) teilt die Haltungen in fünf Zustandsklassen ein.

Es werden zudem bei der Bewertung neben den Belangen der Standsicherheit und Dicht- heit betriebliche Belange berücksichtigt. Dadurch ist eine differenziertere Bewertung und Handlungsgrundlage gegeben. Im Folgenden ist das DWA-Klassifizierungsmodell darge- stellt.

| Klasse | Beschreibung |
| --- | --- |
| 0 | sofortiger Handlungsbedarf |
| 1 | kurzfristiger Handlungsbedarf |
| 2 | mittelfristiger Handlungsbedarf |
| 3 | langfristiger Handlungsbedarf |
| 4 | kein Handlungsbedarf |
| 5 | kein Mangel festgestellt, kein Handlungsbedarf |

Kanalalter	Kanalzustand

Das unten stehende Diagramm stellt die Abnahme der Zustandsklasse 0 (sofortiger Hand- lungsbedarf) dar. Dies ist ein Ergebnis des letzten und des laufenden Abwasserbeseiti- gungskonzeptes. Leitungen mit hohem Schadenspotential werden systematisch erneuert bzw. saniert. Im Jahr 2005 waren noch 37,02 Kilometer der Kanalhaltungen der Zustands- klasse 0 zuzuordnen. Am Ende des Jahres 2015 waren es nur noch 4,5 Kilometer. Der Prozess wird kontinuierlich fortgesetzt. Durch die Bezirksregierung Köln wurde im Jahr 2012 eine Anpassung der Kanalsanierungsstrategie gefordert, welche in 2013 erarbeitet wurde.

Ziel der Anpassung muss neben der bisher im Fokus stehenden Reduzierung der Zu- standsklasse 0 (statisch) auch die Sanierung der Haltung in den nachfolgenden Scha- densklassen 1 und 2 sein. Hierzu wurde und wird weiterhin verstärkt auf den Einsatz von Reparatur- und Renovierungstechniken (Inliner) gesetzt.

Die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) schreibt vor, dass das Ka- nalnetz entweder komplett alle zwei Jahre zu kontrollieren und zu reinigen ist oder die Reinigung nach einem sachgerechten Reinigungsplan (Spülplan) erfolgen muss. Entspre-

chend der SüwVO Abw ist die Prüfung des Zustandes durch TV-Untersuchung nach Ab- schluss der Ersterfassung (so genannte „Zweiterfassung“) so durchzuführen, dass jährlich mindestens 5 Prozent der Kanäle sowie das gesamte Netz alle 15 Jahre untersucht wer- den. Der Kanalunterhaltungsbetrieb führt die Kanal-TV-Untersuchungen bis ca. 2,00 Meter Profilhöhe mit einem TV-Untersuchungsfahrzeug durch. Sonderprofile und Kanäle im be- gehbaren Bereich > 2,00 Meter werden durch Beauftragung eines Ingenieurbüros unter- sucht. Seit einigen Jahren werden die Kanalreinigung und die Zustandserfassung der Ka- näle (TV-Untersuchung) in Eigenregie durchgeführt. Durch die eigene TV-Untersuchung werden Kosten in Höhe von circa 290.000 Euro pro Jahr eingespart. Da der Spülplan re- gelmäßig nach erreichten Erfahrungswerten fortgeschrieben wird, können zukünftig gege- benenfalls weitere Synergie- und Einspareffekte erreicht werden. Auch die Sonderreini- gungen der Pump- und Sonderbauwerke wird in Eigenleistung durchgeführt.

Ausgewählte Themen

Besondere Kanalprojekte

Friedrich-Wöhler-Straße (Autobahnkreuz Bonn-Nord)

Im Bonner Norden verläuft ein Hauptsammelkanal vom Ende der Friedrich-Wöhler-Straße bis zum Betriebshof des Abfallwirtschaftsbetriebes am Lievelingsweg (bonnorange AöR) im Bereich des Autobahnkreuzes Bonn-Nord. Die Erneuerung des im Jahr 1930 errichte- ten Kanals mit einem Eiprofil 700/1050 war wegen des sehr schlechten baulichen Zustan- des nach über 80 Jahren Nutzungsdauer dringend geboten. Der zu erneuernde Abschnitt ist rund 380 Meter lang und quert die Bundesautobahnen BAB 555 und BAB 565 nebst zwei Ab- und Zufahrten. Als problematisch stellte sich der Abschnitt unter der BAB 555 heraus, in dem der Kanal nur eine Erdüberdeckung von 1,0 bis 1,8 Meter aufwies.

Der Planungsprozess ergab, dass der neue Kanal parallel der bestehenden Trasse im Ab- stand von drei bis zehn Meter zu errichten ist. Hierdurch konnte der bestehende Kanal bis zum Abschluss des Neubaus und Umschluss an den Übergangsstellen in Betrieb bleiben. Der Neubau sollte im größten Teil des Autobahnkreuzes in unterirdischer Bauweise, vor- zugsweise im Rohrvortrieb eingebaut werden, um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Im circa 80 Meter langen Abschnitt der Querung der BAB

555 kam eine geschlossene Bauweise wegen der zu geringen Erdüberdeckung aus bau- technischen Gründen sowie sicherheitstechnischen Belangen im Hinblick auf den fließen- den Verkehr nicht in Frage.

Es galt daher, eine geeignete Verkehrsführung zur Querung der BAB 555 mit insgesamt acht Fahrspuren zu entwickeln. Nach Vorgabe des Straßenbaulastträgers, dem Landesbe- trieb Straßen.NRW, durfte die BAB 555 nur abschnittsweise gesperrt werden. Die Arbeiten waren überdies wegen des dann reduzierten Verkehrsaufkommens nur an Wochenenden in einem Zeitfenster von Freitagabend ab 19:00 Uhr bis Montagmorgen 5:00 Uhr möglich. Ein entsprechendes Verkehrsführungskonzept mit detaillierten Verkehrsführungsplänen und Detailbauzeitenplänen für die Arbeitsabwicklung wurde bis zum Sommer 2013 ausge- arbeitet.

Die Ausführungsplanung sah vor, 235 Meter Kanal DN 1400 im gesteuerten Rohrvortrieb, 80 m Kanal DN 1000 in offener Bauweise (Kreuzung BAB 555) und 25 Meter Kanal DN 1000 (Bereich Autobahnböschung) im bergmännischen Stollen zu bauen. Als Werkstoff wurden aufgrund des geringen Sohlgefälles Rohre aus glattwandigem, glasfaserverstärk- tem Kunststoff (GFK) gewählt, um die Gefahr von Ablagerungen soweit wie möglich zu verringern. Zusätzlich wurde die Sanierung eines Eiprofils 700/1050 Millimeter in der Friedrich-Wöhler-Straße auf einer Länge von 35 Meter mittels Schlauchliner aus GFK ge- plant.

Mit den Bauarbeiten wurde Anfang Februar 2014 begonnen. Zunächst wurden am Anfang und am Ende des zu erneuernden Abschnittes zwei 9 und 11 Meter tiefe Baugruben in

Startbaugrube Rohrvortrieb	Sammler DN 1000 mit Hindernis

Spritzbetonbauweise errichtet.

Im Zeitraum vom 25. April bis 25. Mai 2015 wurde der Kanal in offener Bauweise quer über die BAB 555 verlegt. Die Verlegung erfolgte in fünf Bauabschnitten, jeweils einer pro Wochenende, mit hohem logistischen Aufwand und intensiver Kommunikation in die Öf- fentlichkeit. So wurden die Fahrbahnsperrungen im Vorfeld in sämtlichen örtlichen Medien bekanntgegeben und die von der Nachtarbeit betroffenen Anwohner zusätzlich mittels Bürgerbriefen über die Arbeiten informiert. Wegen des engen Zeitfensters mussten die Arbeiten kontinuierlich, Tag und Nacht im Dreischichtbetrieb ausgeführt werden.

Im dritten dieser fünf Bauabschnitt wurde in der neuen Kanaltrasse unter der B555 ein un- bekannter Versorgungskanal aus Stahlbeton angetroffen, der abgebrochen werden muss- te. Mit erhöhtem Personal und Geräteaufwand und nicht zuletzt durch erhebliche Anstren- gungen aller Beteiligten Partner konnte die termingerechte Fertigstellung der Arbeiten in diesem Abschnitt dennoch sichergestellt werden. Insgesamt wurden die Arbeiten im Be- reich der BAB 555 planmäßig fertiggestellt, ohne dass es dabei zu größeren Verkehrsbe- hinderungen kam.

Im Sommer 2014 gelangte dann das circa 235 Meter lange Kanalstück im gesteuerten Rohrvortrieb im Bogen, vom Gelände der „bonnorange AöR“ aus, sowie der bergmänni- schen Stollenbau zur Ausführung. Nach der abschließenden Herstellung der aufwändigen Schachtbauwerke mit Tiefe bis zu 9 Meter konnte der neue Kanal Ende November 2014 in Betrieb genommen und der alte Kanal verfüllt werden. Von Dezember 2014 bis Januar 2015 wurde abschließend noch das 35 Meter lange Teilstück mittels GFK-Schlauchliner saniert.

Startbaugrube Stollenbau	Stollenbau

Die Kosten der Kanalbaumaßnahme betrugen rund 1.450.000 Euro. Neben der zeit- und kostengerechten Herstellung des Kanals ist besonders hervorzuheben, dass die technisch wie logistisch höchst anspruchsvolle Querung der stark befahrenen Bundesautobahn so reibungslos gelungen ist.

Kirschallee

Der vorhandene Kanal in der Kirschallee war auf der gesamten Länge zwischen Reuter- straße und Rehfuesstraße schadhaft und musste erneuert werden. Die Kanaltrasse durch- schnitt das Areal der sogenannten Sternenburg, einer mittelalterlichen Wasserburg, die im

19. Jahrhundert gefallen ist. Es wurde daher mit Funden von Siedlungsresten sowie den Bestandteilen der ehemaligen Burggräben gerechnet, was eine archäologische Baubeglei- tung erforderlich machte. Die Kanalerneuerung selbst wurde in offener Bauweise als Wanderbaustelle vorgenommen und auch die zuführenden Kanäle wurden saniert. Der Anschluss an das weiterführende Kanalnetz erfolgte über bestehende Schachtbauwerke im Bereich der Reuterstraße sowie in der Sternenburgstraße. Um die zeit- und kostenauf- wändige Umlegung beidseitig parallel zum Kanal verlaufender Versorgungsleitungen zu vermeiden, wurde der neue Kanal in der bestehenden Kanaltrasse verlegt. Die gesamte Ausbaulänge betrug rund 375 Meter, zum Einsatz kamen 65 Meter Betonrohr DN 300, 125 Meter Betonrohr DN 400 und 84 m Betonrohr DN 500 sowie zahlreiche Fertigteilschächte DN 1000 und DN 1200. Die Maßnahme wurde in zwei Bauabschnitten zwischen Reuter- straße und Sternenburgstraße sowie zwischen Sternenburgstraße und Rehfuesstraße ausgeführt. Die Erneuerung der Kanäle begann im November 2014 und wurde im August 2015 planmäßig abgeschlossen. Die Baukosten betrugen rund 760.000 Euro.

Offenlegung des Kanals	Kanalbetonrohr

Neuartiger Treibgutrechen Lengsdorfer Bach

Sommerliche Starkregenereignisse lassen den Lengsdorfer Bach regelmäßig und inner- halb kürzester Zeit stark anschwellen. Solche Schwergewitter in der Regel begleitende, kräftige Windböen oder Hagelschlag führen dazu, dass aus dem bewaldeten Einzugsge- biet des Lengsdorfer Bachs und dem vorhandenen natürlichen Gehölzsaum große Men- gen Treibgut mitgeschwemmt werden. Diese Fracht kann dann zu einer Verlegung des Rechens am Einlauf in die Verrohrung und einem entsprechenden Aufstau des Wassers führen.

Bei einem Starkregenereignis am 29. Juli 2014 brach der alte Rechen am Einlauf des Lengsdorfer Baches im Sackgassenbereich der Straße Im Mühlenbach unter der Last des angeschwemmten Treibgutes zusammen, wurde stark beschädigt und konnte zunächst nur provisorisch wieder instandgesetzt werden.

Rechen am Einlauf in Verrohrungen dienen bei Großprofilen in erster Linie dem Perso- nenschutz bei Normalabfluss des Gewässers und sind an langen Verrohrungen wie der des Lengsdorfer Baches mit 800 Meter zwingend notwendig. Es musste also eine Kon- struktion gefunden werden, die einerseits entsprechenden Schutz gewährleistet, anderer- seits aber bei Verlegung durch Treibgut einfach und schnell geöffnet werden kann.

Im September 2015 wurde nach längerer Planungsphase ein neuartiges Gitter errichtet. Der neue Einlaufrechen soll durch eine völlig neue Konstruktionsweise das Überschwem-

Neuartiger Treibgutrechen

mungsrisiko in diesem Bachabschnitt verringern. Der Rechen ist von sicherer Position auf einer Arbeitsbühne per Seilwinde zu bedienen. Wird der Rechen durch Treibgut zugesetzt oder droht diese Situation einzutreten, kann das Gitter nun vollständig auf den Bachgrund abgelegt werden, so dass das Schwemmgut abgeführt werden kann.

Das Gitter öffnet dabei in Fließrichtung, also nicht gegen den Druck des aufgestauten Wassers. Die nachfolgende Verrohrung ist ausreichend bemessen, um insbesondere die hohe Fracht an feinem Treibgut bei großen Abflüssen ohne Verstopfungsgefahr abzu- transportieren, so betragen die Abmessungen im Einlaufbereich 2200/1000 Millimeter. Die Baukosten betrugen rund 34.000 Euro.

Die neue Rechenkonstruktion verringert zwar die Gefahr der Überflutung, kann aber kei- nen absoluten Schutz bieten. Heftige sommerliche Starkregenereignisse sind durch bauli- che Maßnahmen an der öffentlichen Infrastruktur letztlich nicht beherrschbar, vielmehr tritt der individuelle Schutz mit steigender Niederschlagsintensität mehr und mehr in den Vor- dergrund. Besonders heftige Sturzfluten wie bei den im Stadtgebiet niedergegangenen Unwettern 2010, 2013 und 2014 werden auch künftig zur Vollfüllung des Kanalnetzes, zu unkontrolliert abfließendem Wasser und zu mitunter erheblichen Überschwemmungen durch die Bäche führen. Es kann daher nicht deutlich genug an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bonn appelliert werden, den unverzichtbaren Eigenschutz nicht zu vernachlässigen.

Hochwasserschutzmaßnahme Mehlemer Bach

Das nur etwa 18,3 Quadratkilometer große Einzugsgebiet des Mehlemer Baches liegt überwiegend im Drachenfelser Ländchen, einer Hügellandschaft die aufgrund des ertrag- reichen Lößbodens intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Der Mehlemer Bach verläuft im Unterlauf über eine Länge von 2,1 Kilometer durch Bonner Stadtgebiet und den Kern der Ortslage Mehlem. Der Mehlemer Bach wurde im Rahmen der Umsetzung der EG- Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie der Bezirksregierung 2009 als Risikogewässer gemeldet. Dass diese Einstufung zutreffend ist, wurde kurz danach durch die Hochwasse- rereignisse vom 03.07.2010, 20.06.2013 und 29.07.2014 bestätigt. Alle bei der Risikobe- trachtung zu untersuchenden Ereignisse traten mit den drei Ereignissen in nur vier Jahren ein (2010 HQextrem, 2013 HQ100 jährlich und 2014 HQhäufig/10 jährlich – HQ bedeutet Hochwasserabfluss).

Besonders die Hochwasserabflüsse 2010 und 2013 sind statistisch nur einmal in 100 Jah- ren oder gar noch seltener zu erwarten, traten gleichwohl aber im Abstand weniger Jahre ein. Bei dem Hochwasser 2010 führten ausufernde Wassermengen im gesamten Ein- zugsgebiet zu großen Schäden. Der Mündungskanal in Bonn-Mehlem konnte die Was- sermengen nicht mehr abführen, sodass es zu einem oberflächigen Abfließen durch be- baute Areale in Richtung Rhein kam. Gleichzeitig nahmen das Auslaufbauwerk und der untere Teil des Kanals großen Schaden und mussten im Rahmen einer umfangreichen, unerwarteten baulichen Sofortmaßnahme wiederhergestellt werden.

Nach dem Extremhochwasser von 2010 wurde die Erstellung der Hochwassergefahren- karten durch die Bezirksregierung Köln auf Initiative der Stadt Bonn und der Gemeinde Wachtberg vorgezogen und im Jahr 2012 abgeschlossen. Nachdem diese Grundlagener- mittlung vorlag, erfolgte seitens der Stadt Bonn im Jahr 2012 die Beauftragung einer Stu- die zur Ermittlung möglicher Maßnahmen zur Reduzierung des Hochwasserrisikos in Meh- lem. Mit der Studie wurden Lösungen für eine Weiterentwicklung des technischen Hoch- wasserschutzes untersucht, die mögliche Rückhaltungen, Entschärfung von Engpässen sowie alternative Trassierungen und Entlastungskanäle betrachteten. Auf der Grundlage der im Herbst 2013 vorliegenden Ergebnisse erfolgte der politische Beschluss, dass für drei Lösungsvarianten, mit denen ein Schutz für HQextrem erreicht werden kann, jeweils eine Vorplanung aufzustellen ist. Varianten mit Lösungsansätzen zur Hochwasserrückhal- tung schieden aus, da hier maximal ein Schutzziel HQ100 nach langjährigen Grunder- werbsverhandlungen hätte realisiert werden können.

Im August 2014 wurden die drei Vorplanungen vorgestellt. Es erfolgte der Beschluss für die Variante, welche die größte Leistungsfähigkeit aufweist und die gleichzeitig am schnellsten umsetzbar ist. Innerhalb nur eines Jahres wurde die Entwurfsplanung erstellt und alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Bezirksregierung, Untere Landschaftsbehörde, Deutsche Bahn etc.). Zusätzlich waren ein Grundstückstausch, ein Antrag auf Förderung der Maßnahme mit Landesmitteln sowie die europaweite Ausschreibung für den ersten Bauabschnitt zu bewältigen.

In der Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg wurde die Planung schließlich am 19.08.2015 beschlossen und gleichzeitig der Vergabe der Bauleistungen zugestimmt. Eine Zustimmung zum zuschussunschädlichen Baubeginn lag zwar vor, die endgültige Förder- zusage erfolgte jedoch erst fast zeitgleich mit dem Baubeginn Ende November 2015.

Beschreibung der Umsetzungsvariante:

Die Trasse des Entlastungskanals verläuft von der Bachemer Straße über die Mecken- heimer Straße bis zur B9 und von dort über die Straße Schützengraben und den Drachen- steinpark zum Rhein. Die Bauarbeiten werden in drei Bauabschnitten ausgeführt und ver- geben.

Bauabschnitt 1:

Offene Bauweise im Drachensteinpark, Verlegung von ca. 310 Meter Stahlbeton- Rohrleitung (Durchmesser DN 3000), einschl. Schachtbauwerke

Bauabschnitt 2:

Verlegung von etwa 740 Meter Stahlbeton-Rohrleitung (Durchmesser DN 2.600 bis 2.800) im Rohrvortriebsverfahren

Bauabschnitt 3:

Auslaufbauwerk Rhein, Einlaufbauwerk Bachemer Straße und Errichtung einer Schutz- mauer

Nach Abschluss der Arbeiten des ersten Bauabschnittes werden die beiden anderen Bau- abschnitte parallel ausgeführt.

Mit den Arbeiten des ersten Abschnitts wurde am 10. November 2015 begonnen. Die Ver- legung des Kanals erfolgt in offener Bauweise in circa 5 Meter langen Baugrubenabschnit- ten auf einer Länge von insgesamt 310 Meter in einer Tiefenlage von bis zu 8 Meter.

Die jeweilige Baugrube wird jeweils für lediglich 2 Rohre (Baulänge 2,50 Meter, Gewicht 20 Tonnen, Durchmesser 3000 Millimeter) geöffnet, um die Setzungsrisiken für Straßen und angrenzende Bebauung durch optimale Ausnutzung der Bodenstatik so gering wie möglich zu halten.

Die eingesetzte sogenannte Gleitschienen-Verbaubox ermöglicht ein absolut erschütte- rungsfreies Arbeiten auch bei sehr anspruchsvollen Bodenverhältnissen. Die kiesigen Schichten, die ab circa zwei Meter unter Geländeoberkante im Drachensteinpark anste- hen, können in Abhängigkeit vom Rheinwasserstand große Mengen Grund-wasser führen. Um den Eingriff in Boden und Grundwasser möglichst gering und kurz zu gestalten, wird die Rohrbettprofilierung nach einem patentierten Verfahren durchgeführt.

Hierbei erfolgt der Aushub innerhalb des aktuellen Verbautaktes bis zum Rohrkämpfer (Mittelachse des Rohres). Danach wird mit einem speziellen baggergeführten, laserge- steuerten Schild die Außenkontur des Rohres aus dem Boden heraus profiliert und so ein passgenaues „Negativ“ des Rohres im Boden hergestellt, in welches das Rohr nun einge- legt wird. Das Rohr ist so optimal gebettet. Bei dem hier angewendeten Verfahren wird der ausgehobene Boden an Ort und Stelle aufbereitet und sofort wieder eingebaut. Die erfor- derliche Bodenabfuhr wird so auf das Volumen der Rohrverdrängung begrenzt. Notwendi- ge Transporte werden auf ein Minimum reduziert und die Belastung der Anwohner wird gering gehalten. Das Verfahren ist damit nicht nur ressourcenschonend, sondern bei den vorliegenden Verhältnissen auch besonders wirtschaftlich

Die Erstellung des Kanals erfolgt vom Rheinufer aus über die Nibelungenstraße innerhalb des Parkgeländes hin in Richtung der Mainzer Straße. Im Bereich der Uferpromenade wurde der Fuß- und Radweg gesperrt. Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt sollen bis En- de März 2016 abgeschlossen sein. Der extrem niedrige Rheinwasserstand im Herbst 2015 ließ es auch zu, die erst später geplanten Arbeiten am Auslaufbauwerk mit deutlich weni- ger Aufwand (Wegfall von Spundwänden, Auftriebssicherungen und Pumparbeiten) zu erstellen. Aufgrund der dadurch ermöglichten Kostenreduzierung wurde umgehend mit den Arbeiten des erst später vorgesehenen Bauabschnitts der Herstellung des Auslauf- bauwerks begonnen. Dass dies reibungslos möglich war, ist den erfolgreichen Bemühun- gen aller Beteiligten zu verdanken.

Die Fertigstellung des Entlastungskanals mit Schätzkosten von insgesamt rund 8,2 Millio- nen Euro ist für Anfang 2018 vorgesehen.

Auslauf	Entlastungskanal

Gebäudesanierungen auf den Kläranlagen

Im Zuge der Sanierungserfordernisse wegen veränderten brandschutzbedingten, energe- tischen und bautechnischen Anforderungen wurden die Aspekte von optimierbarer Stan- dortentwicklung für die Standorte Kläranlage Salierweg (KAS) und Kläranlage Bad Godes- berg (KAG) betrachtet. Es entwickelten sich zwei Projekte, die in einer Sanierung und Umnutzung des Betriebsgebäudes 1 der KAS (BG1 KAS) und des Betriebsgebäudes der KAG (BG KAG) abgearbeitet wurden.

Betriebsgebäude 1 KAS

Die Ziele für das BG1 KAS sind,

die brandschutztechnischen Auflagen der Bauordnungsbehörde und Sachverständigen vollständig zu erfüllen,

die Räumlichkeiten, die im Zuge der Maßnahme „Neue Leitwarte KAS und Prozessleit- technik“ frei wurden, für Umnutzungen herzurichten,

die erforderliche Kapazität an Sozialräumen zu erweitern,

die Büroarbeitsplätze für die Betriebsunterhaltung der Sonderbauwerke zu erweitern

eine ausreichende Archivkapazität für erforderliche pflichtige Dokumentations- und Be- richtsaufbewahrung und  Betriebsanweisungen und Bestandspläne zu schaffen.

Der erste Ingenieurvertrag für die Planung, Ausschreibung und Bauleitung der Bautechnik wurde bereits in 2011 geschlossen. Anlass hierfür waren Auflagen zum Brandschutz. Mit den Bauausführungen, die sich im Wesentlichen auf die Innenbereiche auswirken, wurde in 2012 begonnen. Es waren verschiedene Gewerke im Baufortschritt zu koordinieren und fertigzustellen. Alle Auflagen zum Brandschutz sind mit der Abnahme erfüllt worden. In den vorhandenen alten Betriebsräumen wurde die stillgelegte Elektro- und Gebäudetech- nik zurückgebaut und neue, veränderte Nutzungen ermöglicht. Die Gesamtkosten der Maßnahme für Bau- und Gebäudetechnik betragen rund 697.000 Euro.

Betriebsgebäude KAG

Die Ziele für das BG KAG sind,

die energetische Sanierung der Gebäudehülle, Fenster- und Dachflächen zur Energie- einsparung vorzunehmen,

eine Schadstoffsanierung (PCB) durchzuführen,

den Werkstattbereich zu erweitern und nutzungsbedingt zu verändern,

die Fahrzeughalle an das zentrale Heizsystem anzubinden und

einen veränderten Stützpunkt für die Kanal- und Gewässerunterhaltung in umgebauten Räumlichkeiten zu stationieren.

Im Rahmen einer Vorstudie für energetische Optimierungsmöglichkeiten, die sich merkbar auf die Energiekosten auswirken, wurde zunächst für alle drei externen Kläranlagen der Bedarf analysiert. Davon ausgehend wurden kleinere Anpassungen in den KA Beuel und Duisdorf realisiert. Umfangreicherer Handlungsbedarf wurde nur für die KAG ermittelt. Der Ingenieurauftrag für die Planung, Ausschreibung und Bauleitung der Bautechnik für das Projekt wurde im September 2012 erteilt. Später kam ein Ingenieurvertrag für die Elektro- und Gebäudetechnik hinzu. Mit den Bauausführungen im Außen- und Innenbereich wurde bei Aufrechthaltung der Nutzung des Gebäudes im Frühjahr 2014 begonnen.

Es waren verschiedene Gewerke im Baufortschritt zu koordinieren und fertigzustellen. Die Anforderungen an den Wärmeschutz der Gebäudehülle wurden erfüllt und neue, veränder- te Nutzungen in den vorhandenen Räumlichkeiten geschaffen. Die umgestalteten und neuen Nutzungen in den Büro-, Sanitär-, Werkstatt- und Lagerbereichen auf beiden Klär- anlagen erfüllen den heutigen Standard für Sozial- und Arbeitsräume. Die neuen Raum- nutzungen wurden weitestgehend unter Berücksichtigung der eingebrachten Vorstellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestellt, was zu einer hohen Akzeptanz geführt hat.  Die  Gesamtkosten  der  Maßnahme  für  Bau-  und  Gebäudetechnik  betragen  rund

878.000 Euro.

Betriebsgebäude 1 Kläranlage Salierweg	Betriebsgebäude Kläranlage Bad Godesberg

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Salierweg

Auf der Kläranlage Salierweg wurden auf verschiedenen Gebäuden und Beckenabde- ckungen in 2015 Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) zur Eigenstromversorgung errichtet. Der Anlass für den Bau der PV-Anlagen ergibt sich aus einem Klimaschutz-Teilkonzept für die Kläranlage Salierweg, in dem klimaschonende Maßnahmen ermittelt wurden, durch die Treibhausgasemissionen und der externe Energiebedarf dauerhaft gesenkt werden kön- nen. Hier wird unter anderem der Einsatz von PV-Anlagen mit günstigem Kosten-/Nutzen- Verhältnis empfohlen.

Aus einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach den gängigen Regeln für Kostenvergleichs- rechnungen LAWA (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) ergibt sich eine Amortisa- tionszeit von 15 bis 16 Jahren bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren. Die Errichtung der PV-Anlage hat in einem sehr engen Zeitfenster bis zum 31.12.2015 erfolgen müssen, um nicht Änderungen des EEG (Erneuerbare Energiegesetz) ausgesetzt zu sein, die sich ne- gativ auf die Wirtschaftlichkeit ausgewirkt hätten (aufwendige Messtechnik, Direktvermark- tung). Der Planungsauftrag zur weiteren Ausführung wurde im Mai 2015 vergeben. Die Maßnahme wurde in Folge öffentlich ausgeschrieben und der Bauauftrag Anfang Oktober 2015 erteilt. Es ist gelungen, die PV-Anlage fristgerecht bis zum 31.12.2015 fertig zu stel- len. Nach Zählermontage durch die Stadtwerke Bonn (SWB) erzeugt die Anlage Strom für den Eigenbedarf. Die PV-Anlage ist auf fünf Abdeckungen der Mechanischen Stufe (im Bereich Vorklärbecken, Rechen- u. Sandfanggebäude) und auf zwei Gebäudedächern (Gebläsehaus Werkstatt) installiert. Sie verfügt über eine Solar-Fläche von rund 1.279 Quadratmeter mit einer installierten Leistung von 196,5 Kilowatt peak.

Photovoltaikanlage

Prognostiziert wurde eine Stromerzeugung von rund 170.000 Kilowattstunden Jahr. Bei den zurzeit gültigen Strompreisen von 19,16 Cent je Kilowattstunde werden somit rund 32.600 Euro an Stromkosteneinsparungen erwirtschaftet. Der Prognose scheinen realisti- sche Annahmen zugrunde zu liegen, denn nach nur fünf Wochen Betrieb in eher ungüns- tiger Jahreszeit wurden bereits 15.000 Kilowattstunden erzeugt. Die Investitionskosten für Planung und Bau betragen bei der Erstaktivierung rund 422.000 Euro.

Sanierung eines Bodenräumschildes im Nachklärbecken

Die Stadt Bonn betreibt auf der Kläranlage Salierweg vier Nachklärbecken. Das Nachklär- becken 2 aus den siebziger Jahren mit einem Volumen von 8.000 Kubikmeter wurde auf- grund des Anlagenalters und zur Gewährleistung der Betriebs- und Funktionssicherheit zeitweilig außer Betrieb genommen. Nach Entleerung und Reinigung des Beckens erfolgte die Bestandsaufnahme der Maschinentechnik und des Bauwerks. Die Revision des Nach- klärbeckens erfolgte in mehreren Gewerken.

Das Bodenräumschild war stark verschlissen und wurde aufgrund aktueller Erkenntnisse neu konstruiert, um eine größere Stabilität zu erreichen. Zeitgleich wurden die Laufräder des Bodenräumschildes neu aufgehängt, um den Verschleiß zu minimieren. Die Konstruk- tion, Anfertigung und Montage erfolgte in Eigenleistung durch Mitarbeiter der Kläranlage Salierweg. Parallel zu den maschinentechnischen Arbeiten erfolgte die Betonsanierung des Beckens. Des Weiteren wurden die dauerelastischen Fugen des Bauwerks durch eine Fachfirma erneuert. Die Arbeiten begannen am 29. Januar 2015 und konnten nach 40 Ar- beitstagen erfolgreich abgeschlossen werden.

Nachklärbecken 2	Laufrad des Bodenräumers

Sanierung des Eindickers auf der Kläranlage Salierweg

Auf der Kläranlage Salierweg wird ein Schlammstapelbehälter zur Entwässerung der an- fallenden Schlämme aus den Kläranlagen Salierweg, Bad Godesberg und Beuel betrie- ben. Dieser Behälter wird regelmäßig inspiziert. Bei der letzten Inspektion wurden größere Schäden an den Einbauten festgestellt.

Der Schlammstapelbehälter wurde daher im November 2015 außer Betrieb genommen und gereinigt. Danach begannen die Reparaturarbeiten an den technischen Einbauten. Gleichzeitig wurden verschiedene Schadstellen am Behälter ausgebessert und schadhafte Fliesen erneuert. Da diese Außerbetriebnahme des Schlammstapelbehälters starke Aus- wirkungen auf andere Betriebsbereiche hat, wurden trotz eines ambitionierten Zeitplans zusätzlich Rohrleitungen und Schieber ausgetauscht sowie das nachgeordnete Pumpwerk modernisiert, um die Zeit der Außerbetriebnahme optimal zu nutzen.

Aufgrund der guten Zusammenarbeit der verschiedenen Teams wurde der enge Zeitplan eingehalten und der Schlammstapelbehälter Mitte Dezember wieder in Betrieb genom- men. Der Hauptteil der angefallenen Arbeiten wurde durch betriebseigenes Personal ge- leistet.

Reparatur Krählwerk	Austausch Rohrleitung und Schieber

Verkehrsanlagen

Straßenunterhaltung

Dem Straßenbaulastträger obliegt die Pflicht zur Verkehrssicherung. Zur ordnungsgemä- ßen Erhaltung des städtischen Straßennetzes werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

Turnusmäßige Kontrollen der etwa 2150 Straßen mit insgesamt ca. 1.100 Kilometer Länge.

Zu kontrollieren sind sämtliche Flächen im Straßenraum (Fahrbahn, Rad- und Gehwe- ge, Parkflächen, Böschungen, Stützmauern, Treppenanlagen, Brücken und Geländer) – soweit sie im Eigentum und in der Aufsichtspflicht des Straßenbaulastträgers liegen. Fußgängerzonen und klassifizierte Straßen werden wöchentlich, alle anderen Straßen monatlich kontrolliert. Schäden und Mängel werden dokumentiert und priorisiert.

Behebung der Schäden i. d. R. durch Vergabe an Fremdfirmen, ggf. Eigenleistung.

Die Erfassung der Schäden und gegebenenfalls Zuarbeiten der Regiekolonne durch Si- chern von Schlaglöchern, Senkungen, Stolperkanten, Schwitzstellen in bituminösen Be- lägen und größeren Wellen in der Straßendecke. Des Weiteren erfolgt eine visuelle Kontrolle von Bord- und Kantensteinlinien, Einfassungssteinen, Pollern, Treppen, Stützmauern, Zäunen und anderen seitlichen Begrenzungen an Straßen und Wegeflä- chen.

Gewährleistungsüberwachungen durch jährliche Kontrollen aller Neubaumaßnahmen innerhalb der 5-jährigen Gewährleistung.

Beweissicherungen durch Dokumentation der Straßenzustände vor und nach Durchfüh- rung privater Bauvorhaben.

Straßenaufbrüche zur Trassenzuweisung für Versorgungsleitungen, für die Kontrolle und Abnahme der Wiederherstellung von Aufbrüchen sowie zur Gewährleistungsüber- wachung aller Aufbrüche.

Unterstützende Tätigkeiten im Sichern von Hochwasser- und Überflutungsbereichen, zum Beispiel an Uferstraßen, Fußgänger- und Fahrbahnunterführungen und sonstigen Tiefpunkten.

Kontrollen von Straßen- und Wegeeinbauten jeder Art, zum Beispiel Schieberkappen, Hydranten, Kabelverteilerschächten, Kellerlichtschächten, Öffnungen an privaten Bau- ten, soweit sie im oder unmittelbar am Straßenbereich liegen.

Die Erfassung etwaiger Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrsraumes durch Ein- friedungen, überwachsende Bäume und Sträucher, die das Straßenprofil einengen oder sichtbehindern. Aufforderung der Anlieger zum Rückschnitt von privatem Überwuchs in den öffentlichen Raum.

Die Erfassung von Schäden und Mängeln an Straßenverkehrsschildern, Markierungen, Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Leitpfosten und Kettenabsperrungen.

Bei Aufbrüchen wird im Zuge der Revierkontrolle darauf geachtet, dass alle Maßnah- men gemäß den Aufbruchbedingungen des Tiefbauamtes durchgeführt werden.

Die Erfassung von Beschädigungen an Geländern, Brücken, Treppenanlagen und Bö- schungen sowie die entsprechende Meldung zur Beseitigung an die zuständigen Fachämter.

Die Zustandsüberwachung von befestigten und unbefestigten Gehwegüberfahrten und Baustellenzufahrten.

Die Meldung von Leitern, Baugerüsten, Warenlagerungen vor Geschäften oder Fahr- radständern, die im Straßenraum ungesichert lagern bzw. abgestellt wurden, an das Team „Verkehrslenkung und Baustellenmanagement“ des Tiefbauamtes (66-VBM).

Die Unterstützung bei Winterdienstkontrollfahrten auf Hauptverkehrsstraßen, Straßen mit Busverkehr und besonders gefährdeten Anliegerstraßen. Die Straßen werden auf Schnee und Glatteis geprüft und bei Handlungsbedarf an BonnOrange AÖR gemeldet.

Die Sondernutzungsgenehmigungen werden auf Einhaltung der Auflagen und Fristen kontrolliert. Unerlaubte Nutzungen werden an 66-VBM gemeldet. Nach Vorliegen der Baugenehmigungsnachrichten ist eine Aufnahme des Straßenzustandes vor und nach Durchführung privater Bauvorhaben zu fertigen.

2015 wurden für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit insgesamt cir- ca 2,2 Millionen Euro aufgewendet, wobei circa 1,16 Millionen Euro in großflächige In- standsetzungsmaßnahmen investiert wurden. Etwa 290.000 Euro entfielen auf großflächi- ge Gehwegsanierungen, circa 570.000 Euro auf die Beseitigung von Kleinstschäden sowie circa 205.000 Euro auf den Bereich Beschilderung und Mobiliar.

| Fahrbahndeckenerneuerung 2015* |
| --- |
| Straße | Fahr- bahn m² | Kosten in Euro |  | Straße | Fahr- bahn m² | Kosten in Euro |
| Am Buschacker | 1.650 | 62.000 |  | Königswinterer Straße | 1.350 | 95.000 |
| An der Rheindorfer Burg | 400 | 20.600 |  | Lessenicher Straße | 950 | 31.600 |
| Auf dem Dransdorfer Berg | 1.800 | 35.000 |  | Oberaustraße | 300 | 14.000 |
| Bahnhofstraße | 2.200 | 98.800 |  | Petersbergstraße | 1.350 | 55.000 |
| Derlestraße | 7.250 | 119.500 |  | Quantiusstraße | 875 | 19.900 |
| Dottendorfer Straße | 1.800 | 62.000 |  | Rhenusallee | 1.300 | 80.000 |
| Ennertstraße | 850 | 42.000 |  | Rüdigerstraße | 450 | 28.000 |
| Europaring | 2.500 | 70.200 |  | Rudolf-Herzog-Straße | 1.050 | 34.200 |
| Friedrich-Friesen-Straße | 1.100 | 41.000 |  | Schwalbengarten | 2.700 | 147.000 |
| Graf-Stauffenberg-Straße | 3.200 | 62.000 |  | Zufahrt Kläranl. Beuel | 1.000 | 24.800 |
| Helenenstraße | 450 | 16.000 |  |  | 34.525 | 1.158.600 |

Die unterschiedlichen Kosten je m² resultieren aus dem unterschiedlichen Umfang der Sanierungsarbeiten.

Bituminöse Deckeninstandsetzungen

Dem Tiefbauamt obliegt die Pflicht zur Verkehrssicherung gemäß Straßen- und Wegege- setz NRW. Zur ordnungsgemäßen Erhaltung des städtischen Straßennetzes werden dem- entsprechend breitgefächerte Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Zu diesen Maß- nahmen zählt das Unterhaltungsprogramm bituminöser Straßendecken, welches jährlich in einer Höhe von etwa 1,2 bis 2 Millionen Euro abgewickelt wird.

Grundlage des Straßendecken-Unterhaltungsprogramms ist die Erfassung des Straßen- zustandes. Dieser ist abhängig von diversen Faktoren und Einflüssen, wie dem konstrukti- ven Aufbau der Straße, der Verkehrsbelastung und den Einflüssen durch Fremdeinwir- kung wie Witterung oder in die Struktur eingreifende Baumaßnahmen.

Die Erfassung dieser Einflüsse und Faktoren erfolgt durch die turnusmäßige Straßen- und Wegekontrolle beziehungsweise durch die Erfassung und baubegleitendende Kontrolle aller Tiefbaumaßnahmen. Auf diesem Wege werden Verkehrsflächen ermittelt, deren Zu- stand zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit einen hohen bis kaum noch zu bewälti- genden Unterhaltungsaufwand erfordert. Die Zustandsbewertung erfolgt nach einem fest-

gelegten Schema unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien (Verkehrsbedeutung, Frequentierung durch Busverkehr, Nutzung durch Fahrradverkehr und viele andere) in parallel laufenden Bewertungsreihen und hat eine Liste zum Ergebnis, in der die Maß- nahmen im Hinblick auf ihre Priorität sortiert sind.

Diese Liste der durchzuführenden Deckeninstandsetzungen wird im nächsten Schritt ver- waltungsintern mit beabsichtigten beziehungsweise geplanten Straßenneubau- oder Ka- nalbaumaßnahmen koordiniert. Abschließend wird für eine Jahresausschreibung ein De- ckensanierungsprogramm aufgestellt. Der Umfang der Einzelmaßnahmen richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln. Das Programm wird stetig fortge- schrieben und regelmäßig den politischen Gremien vorgelegt.

Im Rahmen der bituminösen Deckeninstandsetzungen erfolgt zunächst die fachgerechte Regulierung der seitlichen Rinnenanlagen sowie die höhenmäßigen Regulierungen der Einbauteile wie Schachtabdeckungen, Regeneinläufe sowie Schieber- und Hydrantenkap- pen. Im begründeten Fall werden auch Straßeneinläufe und deren Anschlussleitungen saniert. Im Anschluss daran wird die vorhandene Asphaltbetondeckschicht in Teilberei- chen oder aber auch flächendeckend abgefräst.

Zum Abschluss einer jeder Maßnahme erfolgt der Einbau einer neuen Asphaltbetondeck- schicht. Diese gewährleistet nun wieder die Verkehrssicherheit gemäß Straßen- und We- gegesetz NRW.

Quantiusstraße vor Sanierung	Quantiusstraße nach Sanierung

Straßenbau

Im Straßenbau wurden im Jahr 2015 Maßnahmen mit einem finanziellen Gesamtvolumen von 3.792.000 Euro umgesetzt. Die Finanzierung erfolgte anteilig aus dem städtischen Haushalt und aus Erschließungs- und Entwicklungsmaßnahmen, zum Teil ergänzt durch Zuschüsse des Landes. Nachfolgend sind einige Maßnahmen beispielhaft beschrieben:

Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet Bonn

In Beuel wurde auf der Paul-Langen-Straße und der Holzlarer Straße der Haltepunkt

„Paul-Langen-Straße“ barrierefrei umgebaut. Das Bauvorhaben wurde in der Zeit vom 20.05.2015 bis zum 17.06.2015 realisiert. Die Baukosten betrugen circa 65.000 Euro. Ebenfalls  wurde  die  Haltestelle  „Röhfeldstraße  Ost“  stadtauswärts  auf  der  Pützchens Chaussee	barrierefrei	umgebaut.	Der	Ausführungszeitraum	erstreckte	sich	vom 29.06.2015 bis zum 08.07.2015. Die Bausumme betrug circa 22.000 Euro. Zum barriere- freien Umbau der Haltestellen gehört auch der Einbau von taktilen Elementen (Noppen- und Rippenplatten), die mit dem Plattenbelag parallel zu den Bordsteinen verlegt werden. Diese sollen sehbehinderten Menschen bei der Orientierung helfen.

Bordsteinabsenkungen

Um die Mobilität der älteren und behinderten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteil- nehmer weiter zu verbessern, wurden 2015 im gesamten Stadtgebiet Bordsteinabsenkun- gen durchgeführt. In Bad Godesberg wurden an der Straßen Philosophenring, Heiderhof- ring und am Floßweg Kreuzung Kottenstraße die Bordsteine abgesenkt. In Beuel wurde an der Ecke Königswinterer Straße / Am Weitgarten eine Bordsteinabsenkung hergestellt und zusätzlich eine Querungshilfe mit Zebrastreifen in Höhe der Königswinterer Straße Nr. 590 neu gebaut. Im Stadtbezirk Bonn wurden in der Thuarstraße an zwei Stellen die Bord- steine behindertengerecht abgesenkt. Die Kosten betrugen circa 35.000 Euro.

Verkehrsberuhigung im Engpass Röttgener Straße

Im Frühjahr 2015 wurden Teilbereiche der Röttgener Straße verkehrsberuhigt umgebaut. Hierzu wurde an drei Stellen auf der Röttgener Straße vor den Häusern Nr. 10, 26 und 44 der Gehweg verbreitert und so die Fahrbahn entsprechend eingeengt. Des Weiteren wur- de die Kreuzung Röttgener Straße / Lengsdorfer Straße mit einer neuen Asphaltdeck- schicht versehen. Die Gesamtkosten betrugen circa 46.000 Euro.

Stiftsstraße

Nach der Sanierung des Kanals wurde die Stiftsstraße entsprechend dem Beschluss der Bezirksvertretung Beuel umgestaltet. Die Fahrbahn wurde auf einer Länge von circa 450 Meter saniert. Auf einer Länge von circa 250 Meter erfolgte der Vollausbau einer gesam- ten Fahrspur. Die Kreuzung Kirchfeldstraße / Stiftsstraße / Grabenstraße wurde zu einem Minikreisel umgestaltet und die Bushaltestelle „Vilich Kloster“ wurde barrierefrei ausge- baut. Die Baukosten betrugen circa 600.000 Euro. Die Maßnahme wurde in der Zeit vom 14.07.2015 bis zum 18.12.2015 umgesetzt.

Berliner Platz, Bushaltestelle Stadthaus, Radweganbindung Maxstraße

Nach der Fertigstellung der neuen Stadtbahnhaltestelle wurde der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle Stadthaus inclusive neuer Wartehalle eine verbesserte bauliche Radweg- anbindung der Maxstraße sowie eine Fahrbahnsanierung des Berliner Platzes durchge- führt. Der gesamte Kreuzungsbereich einschließlich der Gehwege wurde nach den Richtli- nien für barrierefreie Kreuzungen gestaltet. Die Baukosten betrugen circa 300.000 Euro. Das Bauvorhaben wurde in der Zeit vom 24.09.2015 bis zum 23.11.2015 realisiert.

Friedrich-Ebert-Allee von Langenbachstraße bis Adelbert-Stifter-Straße

Mit der Fertigstellung des Abschnittes der Friedrich-Ebert-Allee von Langenbachstraße bis Adelbert-Stifter-Straße ist der letzte Abschnitt der ehemaligen Regierungsallee umgestal- tet. Es handelt sich ein Teilstück von circa 400 Meter Länge. Der Umbau des Bauabschnit- tes erfolgte von 1.9.2014 bis zum 14.05.2016. Neben den Fahrbahnen wurden jeweils ein Grünstreifen, ein Radweg und ein Gehweg in hochwertiger Gestaltung hergestellt. Die Baukosten der Maßnahme beliefen sich auf circa 2.100.000 Euro.

Bushaltestelle Stadthaus	Friedrich-Ebert-Allee

Ausbau der Straßen im Bebauungsgebiet Geislar West

Das Bebauungsgebiet „Geislar West“ mit einer Größe von circa sieben Hektar befindet sich am Ortsrand des Stadtteils Geislar mit einer relativ lockeren Wohnbebauung und mitt- lerer Einwohnerdichte. Um insbesondere für junge Familien attraktiven Wohnraum in Bonn zu schaffen, wurden im Neubaugebiet circa 6.500 Quadratmeter Baustraßen hergestellt. Quer durch das Neubaugebiet wurde ein circa 250 Meter langer kombinierter Rad- und Gehweg  angelegt.  Die  bisherigen  Kosten  für  die  Maßnahme  belaufen  sich  auf  circa

700.000 Euro.

Der Endausbau der Straßen erfolgt, wenn die Hochbauarbeiten einen gewissen Fertigstel- lungsstand erreicht haben. So wird verhindert, dass bereits hergestellte Nebenanlagen durch den Baustellenverkehr im Rahmen des Hochbaus wieder zerstört werden.

Mülheimer Platz

Nach einem Gestaltungswettbewerb wurden die Vorgaben des Siegerentwurfes durch das Tiefbauamt zu einer praxisgerechten und kostenoptimierten Maßnahme weiterentwickelt. Die Oberflächen wurden anlehnend an den Wettbewerbsentwurf in einer qualitativ hoch- wertigen Pflasterung realisiert. Wegen fehlender Haushaltsmittel konnte nur ein Teilbe- reich umgesetzt werden. Die Baukosten betragen circa 400.000 Euro.

Das Bauvorhaben wurde in der Zeit vom 22.07.2015 bis zum 03.11.2015 umgesetzt. Die Ausrüstung des Platzes mit einer ebenfalls im Siegerentwurf enthaltenen Lesebank sowie einer metallenen Einhausung der in der Mitte des Platzes gelegenen Tiefgaragenrampe erfolgt im Frühsommer 2016.

Bebauungsgebiet Geislar-West	Mülheimer Platz

Fahrradabstellanlagen

Im Stadtgebiet Bonn wurden 2015 an verschiedenen Standorten mehrere überdachte Fahrradabstellanlagen aufgestellt.  In der  Helmholtzstraße  entlang der  Bahnlinie  RB23 wurden sieben überdachte Abstellanlagen errichtet. Weitere überdachte Abstellanlagen wurden auf der Budapester Straße, an der Stadtbahnhaltestelle Bonn-West in der Thoma- straße und in der Ollenhauerstraße aufgestellt, so dass insgesamt 130 Fahrräder witte- rungsgeschützt abgestellt werden können. Die Gesamtkosten betrugen 290.000 Euro. Zu- dem wurden entlang der Stadtbahnlinie 66 (Stadtbahn Haltestelle Villich) in beiden Fahrt- richtungen insgesamt 22 Fahrradständer aufgestellt. Die Gesamtkosten betrugen 10.000 Euro.

Betreuung der Maßnahmen von Erschließungs- und Entwicklungsträgern

Der Bonner Stadtteil Auerberg erhielt 2015 mit der „Neuen Mitte“ ein eigenes Ortszentrum. Auf circa 12.000 Quadratmeter sind in zwei dreigeschossigen und einem viergeschossigen Gebäude 112 Wohnungen sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten entstanden. Im Zu- ge der Erschließung wurde der zweite Teil des Marktplatzes ausgebaut. Die neue Markt- platzfläche erstreckt sich auf circa 2.600 Quadratmeter.

Die Bushaltestelle auf der Pariser Straße wurde im Zuge der Maßnahme als barrierefreie Haltestelle umgebaut. Die Baukosten für den Marktplatz samt der Haltestelle betrugen cir- ca 350.000 Euro. Diese Maßnahmen sind im Zeitraum von August bis November 2015 realisiert worden.

Markierungen

Im Zusammenhang mit dem Neubau von Straßen und insbesondere der Erneuerung von Fahrbahndecken vorhandener Straßen wurden umfassende Markierungsarbeiten durchge- führt. Dabei wurden, wenn möglich, die Markierungen den veränderten Anforderungen angepasst. Insgesamt wurden im Stadtgebiet 185 Maßnahmen mit Gesamtkosten von cir- ca 161.000 Euro durchgeführt.

Lichtsignalanlagen

Das Tiefbauamt schreibt schon seit mehr als 25 Jahren alle auszuführenden Leistungen, die für den Betrieb einer Lichtsignalanlage (LSA) erforderlich sind, aus. Zu diesen Leistun- gen zählen:

Schaltgeräte (Schaltschrank, Schaltgerät, Planungsumsetzung)

Signalbaumaterialien (Maste, Signalgeber, Taster, Teile für die einzelnen Apparatu- ren, Montagearbeiten usw.)

Kabel (Kabellieferung, Einziehen der Kabel, Behebung von Kabelschäden)

Glühlampen (Glühlampenwechsel, Behebung von Lampenausfällen)

Induktionsschleifen (Schneiden, induktive Platten verlegen)

Das Tiefbauamt betreibt derzeit 320 LSA. Hiervon sind 268 Anlagen an einen Verkehrs- rechner, der sich in einem Gebäude unterhalb des Trajektkreisels an der Marie-Kahle- Allee befindet, angeschlossen.

Der Anschluss erfolgt über Kabel und zum Teil auch über Funk. Die Überwachung der An- lagen über einen Rechner führt zu einer umfassenderen Störungserkennung, die wiede- rum zur signifikanten Verkürzung der Ausfallzeiten der Lichtsignalanlagen und damit zur Verbesserung der Verkehrssicherheit führt.

Darüber hinaus sorgt der Verkehrsrechner für die tageszeitabhängigen Schaltungen un- terschiedlicher Programme bis hin zur Abschaltung von sorgfältig, gemeinsam mit der Po- lizei und der Straßenverkehrsbehörde ausgewählten Signalanlagen in verkehrsschwachen Zeiten wie bei Nacht oder am Wochenende.

Kostenübersicht

Das Diagramm zeigt die Kosten im Sektor der Lichtsignalanlagen im Jahr 2015, auf die im Folgenden eingegangen wird.

Wartungskosten

Die LSA werden in regelmäßigem Turnus, der sich aus den VDE-Vorschriften ergibt, ge- wartet. Die Wartungskosten betrugen für das Haushaltsjahr 2015 circa 408.000 Euro. Durch die Modernisierung der Schaltgeräte im Zuge der LED-Umrüstung konnten die War- tungskosten  trotz  allgemeiner  Lohnkostensteigerungen  gesenkt  werden  (2014:  rund

412.000 Euro).

Energiekosten

Bei den meisten Signalgebern in Bonn leuchten heute weiterhin noch in Reflektoren ein- gesetzte Glühlampen hinter farbigen Streuscheiben. Neuere Lichtsignalanlagen arbeiten dagegen mit Leuchtdioden oder LEDs (Abkürzung des englischen "Light Emitting Diode" bzw. lichtemittierende Diode). LED-Displays sind nicht nur sehr viel energieeffizienter, sie halten auch erheblich länger, was die Instandhaltungskosten spürbar reduziert. Bei der Umrüstung auf die energiesparende LED-Technik wurden 2015 nunmehr alle restlichen Hochvoltanlagen umgerüstet. Damit hat sich die Zahl der LED-Anlagen Ende 2015 auf nunmehr 141 erhöht. Der Anteil der LED-Anlagen konnte so gegenüber dem Geschäfts- jahr 2014 von 43 Prozent auf nunmehr 44 Prozent erhöht werden.

Das LED-Programm wurde 2015 abgeschlossen.

Bei den Annahmen des Einsparpotentials im Energiebedarf an den LED-Anlagen ist man von einem Ansatz von 70 bis 80 Prozent ausgegangen. Nach dem weiteren Austausch von Hochvoltanlagen in LED-Technik hat sich herausstellt, dass das Einsparpotential bei circa 80 Prozent liegt.

Der Verbrauch von 1,93 Millionen Kilowattstunden vor der Umrüstung konnte nunmehr auf 1,25 Millionen Kilowattstunden gesenkt werden. Dies zeigt, dass die Entscheidung zur Umrüstung auf die moderne LED-Technik richtig war. Der Energiebedarf ist durch den Austausch in LED-Technik rückläufig. Der Austausch der Hochvoltanlagen durch die mo- derne LED-Technik stellt daher einen wichtigen Beitrag dar, die Kosten für den Energie- bedarf  zu  reduzieren.  Die  Energiekosten  betrugen  für  das  Haushaltsjahr  2015  circa

338.000 Euro (2014: circa 386.000 Euro).

Unterhaltungskosten

In dieser Summe sind überwiegend Kosten enthalten, die für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in der Außenanlage notwendig sind. Beschädigungen an LSA durch Unfälle oder Vandalismus werden ebenfalls aus diesem Etat beglichen. Probleme treten mittler- weile dort auf, wo durch Vandalismus und Beschädigungen mit Unfallflucht der Schaden die Stadt Bonn übernommen werden muss. Dieses Verhalten hat wie in den Vorjahren eine steigende Tendenz.

Die jeweils im Einzelfall entstehenden Kosten sind sehr unterschiedlich. So sind die Kos- ten bei einem Schaden, bei dem das Schaltgerät betroffen ist, um ein Vielfaches höher als zum Beispiel bei einer Beschädigung nur eines einzelnen Signalgebers. Im Jahr 2015 wurden etwa 800 Meldungen (2014: 750 Meldungen) entgegengenommen, an denen Stör- meldungen an der Außenanlage registriert wurden. Die Unterhaltungskosten betrugen für das Haushaltsjahr 2015 rund 204.000 Euro (2014: circa 248.000 Euro).

Kosten Glühlampen

Ein weiterer fester Kostenanteil ist der Glühlampenwechsel. Glühlampenausfälle können zur sofortigen Abschaltung einer Lichtsignalanlage führen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn auf einer vorfahrtsberechtigten Straße das Rotlicht ausfällt. Wenn die Anlage nicht abschaltet, fährt der Verkehr der untergeordneten Zufahrt ein, wenn dort „grün“ ge- zeigt wird. Kann dem Verkehr der vorfahrtsberechtigten Straße in diesem Fall kein „rot“ angezeigt werden, geht man dort davon aus, dass die Anlage ausgeschaltet ist und wird angesichts der per Beschilderung geregelten Vorfahrt ebenfalls einfahren.

Die Folge wären Unfälle. Um dies zu vermeiden, fällt die Anlage aus, in der untergeordne- ten Fahrtrichtung wird gelbes Blinklicht geschaltet und die Beschilderung regelt unmiss- verständlich die Vorfahrt. Das Wechseln der Glühlampen ist vorgeschrieben, wird zweimal im Jahr durchgeführt und erhöht die Verfügbarkeit der Anlage deutlich. Aufgrund der deut- lich längeren Lebensdauer und aufgrund der Tatsache, dass der Ausfall einer LED nicht zum Totalausfall des Signals führt (dieses enthält mehrere LED), erfolgt an Anlagen mit LED-Technik kein turnusmäßiger Wechsel. An diesen Anlagen wird lediglich jährlich eine Reinigung durchgeführt. Die Kosten für den Glühlampenwechsel betrugen für das Haus- haltsjahr 2015 circa 111.000 Euro (2014: circa 106.000 Euro).

Ausgewählte Projekte aus der Abteilung Verkehrsanlagen

Umbau Haltestelle Stadthaus

Ausgangslage

Am 3.1.2014 erteilte der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) eine Förderzusage über 90 Prozent der zuschussfähigen Kosten.

Der Hauptausschuss hat der Planung der Haltestelle am 28.1.2014 zugestimmt. Die Vergabe der submittierten Rohbauleistungen erfolgt im Rat am 4.9.2014.

Kosten

Zu den reinen Rohbaukosten in Höhe von 5,38 Millionen Euro kommen weitere Posten wie etwa 190.000 Euro Planungskosten, 280.000 Euro für Beschaffung und Montage der Auf- züge und die Erneuerung der Gleise und Schotterbereiche in der Haltestelle. Insgesamt summiert sich das Projekt auf 6,05 Millionen Euro, die 2014 als Gesamtkosten Gegen- stand der politischen Beschlussfassung waren.

Konzeption des Haltestellenentwurfes

Die Haltestelle gliedert sich in einen Hochbahnsteig für die Stadtbahn und einen Flach- bahnsteig für die Straßenbahn, jeweils als Außenbahnsteig. Der Zugang erfolgt von der Stadthausbrücke sowohl jeweils über eine Treppe als auch über einen Aufzug. Auf der östlichen Zugangsseite (Kreuzungsbereich Berliner Platz / Oxfordstraße) stellt eine kurze Rampe je Seite die Erreichbarkeit der Flachbahnsteige sicher. Im Rahmen des Haltestel- lenneubaus ist für die entfallenden Bäume und Grünflächen ein Ausgleich innerhalb des Stadtgebietes Bonn gemäß den Vorgaben der Rodungsgenehmigung vorzunehmen (Aus- gleichspflicht entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz). Die Länge des Hochbahn- steigs für den Stadtbahnwagen B (Linie 66) in Doppeltraktion beträgt 60,00 Meter, die Breite 4,60 Meter. An den Aufzügen verbleibt eine Durchgangsbreite von 2,45 Meter, an den festen Treppen 2,70 Meter. Die Bahnsteighöhe beträgt 92 Zentimeter über Schienen- oberkante. Der Hochbahnsteig liegt am Übergang zum Flachbahnsteig in der Ebene und geht in Richtung Rampe in ein Gefälle von bis zu 2,3 Prozent über. Die Gleislage bleibt unverändert. Eine Bahnsteigverlängerung ist im Falle der zukünftigen Beschaffung von 75 Meter langen Stadtbahnwagen möglich. Hierfür wäre dann eine Gleisanhebung im Bereich der Bahnsteigverlängerung erforderlich.

Der Flachbahnsteig orientiert sich an einer Niederflurstraßenbahn in verlängerter Ausfüh- rung. Die Länge beträgt 40,00 Meter, die Breite 4,80 Meter, die Bahnsteighöhe 22 Zenti- meter über Schienenoberkante. Die Flachbahnsteige sind mit dem Hochbahnsteig über eine Treppe und barrierefrei über eine Rampe (6 Prozent Neigung) verbunden. Bahnsteig- Ende und Zugangsrampen orientieren sich an den derzeitigen örtlichen Gegebenheiten des Fußgängerüberweges und der Straßenkreuzung.

Bahnsteiggestaltung

Die Gestaltung der Überdachung orientiert sich an der Planung der Haltestelle Bertha-von- Suttner-Platz. Ein maßgeblicher Unterschied besteht jedoch in der Anordnung der Bahn- steige als Außenbahnsteige gegenüber den Mittelbahnsteigen am Bertha-von-Suttner- Platz. Beide Außenbahnsteige sind mit eigenen, circa 22 Meter langen Dächern ausge- stattet. Dieses Maß entspricht der Festlegung des Zuschussgebers, dass Bahnsteigüber- dachungen in einer Länge gefördert werden, die einem Drittel der Bahnsteiglänge ent- spricht. Die Glaselemente sind pultdachförmig angeordnet und mittels Abspannungen an Stützen auf der Bahnsteigrückseite befestigt; die einzelnen Module sind je rund 11 Meter lang. Die Fahrleitungen der Bahnen sind mit großen Abspannungen an den Masten befes- tigt.

Die Bahnsteigoberfläche ist mit einem Belag aus geschliffenen Betonwerksteinplatten 30/15 Zentimeter in hellgrau mit Granitstruktur belegt. Durch die notwendige Verlängerung des Bahnsteigs nach Westen in Richtung Stadthausbrücke mussten die Rolltreppen entfal- len und durch Aufzüge ersetzt werden.

Zur Anbindung der Aufzüge an die Fußgängerbrücke war auf beiden Seiten eine Brücken- konstruktion mit Stützen auf der Bahnsteigebene notwendig. Die Aufzugskabinen sind mit einer Notrufanlage und einer Videoüberwachung ausgestattet. Der Notruf und die Bilder der Videokamera laufen direkt in der Leitstelle der Stadtwerke Bonn auf und umgekehrt können Personen, die sich in der Kabine befinden, unmittelbar von der Leitstelle aus an- gesprochen werden.

Barrierefreiheit

Die Haltestellen- und Zugangsbereiche wurden unter Beachtung der technischen Richtli- nien barrierefrei ausgebaut. Die Bordsteine wurden auf drei Zentimeter abgesenkt, die Rampenneigungen  betragen  sechs  Prozent.  Für  die  Orientierung  der  Sehbehinderten

wurden taktile Leitstreifen sowie Hell-Dunkel-Kontraste im Bereich der Bahnsteigkante und eine Ausleuchtung mit 38 Lux vorgesehen. Die farbliche Gestaltung wurde entsprechend optimiert. Die Fahrgastinformation erfolgt sowohl optisch als auch akustisch. Aufzüge die- nen dem barrierefreien Zugang von der Stadthausbrücke. Details der Genehmigungspla- nung wurden mit der Behindertengemeinschaft Bonn e.V. eng abgestimmt.

Bahnsteigausstattung

Die Bahnsteigausstattung entspricht dem üblichen Standard und orientiert sich an der Hal- testelle Bertha-von-Suttner-Platz: Beide Hochbahnsteige sind mit einer Informationsvitrine, einem Haltestellenschild, zwölf Sitzbänken, zwei Abfallbehältern, Geländern an den Trep- pen und Rampen, Lautsprechern, einer dynamischen Fahrgastanzeige mit Uhr sowie ei- nem Ticket-Automat ausgestattet. Auf dem Hochbahnsteig Richtung Hauptbahnhof wird eine zusätzliche lichtsignalgeregelte Straßenquerung für Fußgänger geschaffen, um für Umsteiger eine kurze Verbindung zwischen der Bahn- und der Bushaltestelle zu ermögli- chen. Die beiden Flachbahnsteige erhalten keine Bahnsteigausstattungen, da die Anzahl der regelmäßig stattfindenden Fahrten (Karnevalssonntag, bei Störungen oder Baustellen) für eine Bezuschussung nicht ausreicht. Die Fläche des Flachbahnsteiges wird vom Zu- schussgeber jedoch als Zugang zum Hochbahnsteig gewertet und in die Förderung einbe- zogen. Neben der standardmäßigen Beleuchtung ist auf dem Hochbahnsteig zusätzlich eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich.

Besonderheiten bei der Baumaßnahme

Die größte Herausforderung bei dieser Großbaustelle besteht in der Tatsache, dass es sich um ein enges Baufeld in „Insellage“ zwischen hoch belasteten Straßen handelt, was

Anfängliche Baustelle	Fortgeschrittene Baustelle

besondere Anforderungen an die Logistik stellt. Praktisch alle Lieferungen können wegen nicht vorhandener Lagerflächen nur „Just in Time“ erfolgen und müssen unverzüglich ver- baut werden. Sperrungen der Fahrspuren waren nur in einem Teil der Arbeitszeit möglich und erschwerten die Baustellenbedienung zusätzlich (6 bis 14 Uhr in Richtung Friedhof, 9 bis 15 Uhr in Richtung Rhein).

Um den ambitionierten Zeitplan einhalten zu können, musste auf diverse unvorhersehbare Umstände sehr schnell planerisch reagiert werden. So wurden im Baufeld zum Beispiel diverse Leitungen an Stellen vorgefunden, die erhebliche Planungsanpassungen erforder- ten. Die bestehende Bausubstanz im Bereich der Stadthausplattform musste aufwändig saniert werden, um die neuen Bauteile (Treppen und Podest) sicher anschließen zu kön- nen. Trotz dieser zum Teil widrigen Umstände konnte das Projekt bis auf wenige Tage innerhalb der vorgesehenen Zeit und im Kostenrahmen realisiert werden.

Fertiggestellte Haltestelle

Fakten zur Baustelle

Baubeginn:

September 2014

Bauende:

im Oktober 2015

Eröffnung:

23.11.2015

Kosten:

Rund 5,4 Millionen Euro (brutto) für den Rohbau, größtenteils finanziert aus der ÖPNV- Pauschale des Landes

Baumaßnahme:

Vollständige Erneuerung der Bahnsteige

Je Fahrtrichtung ein 40 Meter langer Niederflur- und ein 60 Meter langer Hochbahnsteig

Hochbahnsteig mit Glasüberdachung (circa 22 m)

Zwei barrierefreie Zugänge zur Westbrücke am Stadthaus

Zwei Aufzüge in Glas-/Stahlkonstruktion ersetzen die früheren Rolltreppen (Kosten für die zwei Aufzugskabinen inkl. Anbindung ca. 300.000 € brutto)

Erneuerung der Steintreppen zum Stadthaus mit Glasbrüstungen

Viktoriabrücke, Neubau einer Rampe zur Thomastraße

Im April 2012 wurde ein Ingenieurbüro mit der Objekt- und Tragwerkplanung zur Erneue- rung der Viktoriabrücke beauftragt. Der Vorentwurf wurde erstmals Ende 2012 im Aus- schuss für Planung, Verkehr und Denkmalschutz und Ende 2013 mit ergänzender Visuali- sierung in der ersten Sitzung des Städtebau- und Gestaltungsbeirats vorgestellt, um nach Freigabe des Vorentwurfs die Planung fortzusetzen. Aufgrund eines Bürgerantrags zur

„Durchführung  eines  Realisierungswettbewerbes  für  das  direkte  Umfeld  des  August- Macke-Hauses“ und zur städtebaulichen Aufwertung der Viktoriabrücke führte die Bera- tung über den Brückenentwurf zu dem Ergebnis, dass für die Gestaltung der Viktoriabrü- cke einschließlich des Umfelds mehrere Architektenentwürfe eingeholt werden müssen. Hierzu erfolgte in 2014 die Auslobung für ein Gutachterverfahren in Mehrfachbeauftra- gung. Gemäß Ratsbeschluss wurden an dem Gutachterverfahren drei renommierte Archi- tekturbüros beteiligt. Die Gestaltungsentwürfe wurden in einer Jurysitzung am 04.03.2015 durch die Architekten vorgestellt. In einer Bürgerversammlung am 17.04.2015 wurden die Entwürfe durch das Tiefbauamt der Öffentlichkeit vorgestellt, um die Position der Bürge- rinnen und Bürger zu den drei Entwürfen zu erkunden, Vorschläge und Anregungen ent- gegenzunehmen und in den Beratungsprozess zur politischen Entscheidungsfindung ein- fließen zu lassen.

Am 18.06.2015 erfolgte der Ratsbeschluss über die Gestaltung der Viktoriabrücke und der neuen Verbindungsrampe zur Thomastraße auf Grundlage des Architektenentwurfs des Büros Kolb Ripke, Berlin. Die Entscheidung über die Gestaltung des Umfelds, insbesonde- re zu einer Fuß- und Radwegunterführung im Brückenumfeld wurde entsprechend der Festlegung der Jury am 04.03.2015 zu-rückgestellt, um darüber erst in einer zweiten Pha- se einen Beschluss herbeizuführen. Dieser Beschluss steht noch aus. Die Bearbeitung der Objekt- und Tragwerksplanung Viktoriabrücke wurde nach dem Ratsbeschluss im Juni 2015 fortgesetzt, unter anderen mit dem Ziel, für Mitte 2016 bereits verbindlich genehmig- te Sperrpausen der DB-Netz AG für das Projekt nutzen zu können.

Die Abwicklung des Gutachterverfahrens hat zur Verschiebung und Veränderung des ur- sprünglich geplanten Bauablaufs geführt. Von Mai 2016 bis Januar 2017 ist nun als „Vor- abmaßnahme“ der halbseitige Rückbau der Viktoriabrücke (Ostseite) geplant, so dass die bisher genehmigten Bahn-Sperrpausen genutzt werden können. Der weitere Bauablauf der Maßnahme ist abhängig von weiteren Abstimmungen und Genehmigungen, insbeson- dere von der Genehmigung weiter erforderlicher Bahn-Sperrpausen durch die DB-Netz AG. Für die Rampe Thomastraße steht die Planfeststellung noch aus.

Aufgaben bei der Bauwerksunterhaltung im Ingenieurbau

In 2015 wurden mehrere Maßnahmen der Bauwerksunterhaltung abgeschlossen. Hervor- zuheben ist hier die grundhafte Erneuerung von drei historischen Treppen am Bonner Rheinufer. Zudem wurde die Treppe „Schaumburg-Lippe-Straße“ für rund 110.000 Euro fertiggestellt. Des Weiteren wurden auch die Brücken am „Katzenlochbach“ und am „Müh- lenweg“ in Gänze und bei den Brücken „Auf dem Heidgen“, „Paul-Kemp-Straße“ und

„Rheinaue“  der  Belag  grundhaft  erneuert.  Die  Gesamtkosten  beliefen  sich  auf  circa

400.000 Euro.

Des Weiteren lag der Aufgabenschwerpunkt auf folgenden Bereichen:

Planung und Vergabevorbereitungen verschiedener Erneuerungsmaßnahmen

Technische Begleitung verschiedener städtischer und angrenzender Privatbaumaßna- men und Veranstaltungen

Kontrolle und Überwachung städtischer Brücken- und Stützbauwerke nach DIN 1076

Sanierungs- und Reparaturarbeiten an verschiedenen Brücken und sonstigen Ingeni- eurbauwerken

Technische Begleitung Planung Straßenbahn S13 ( Umbau – Neubau von Brücken und Stützbauwerken)

Erneuerung Holzbrücke Paul-Kemp-Straße	Instandsetzung Verblendmauerwerk Kennedybrücke

Weitere Aufgaben im Tiefbauamt

Verkehrs- und Baustellenmanagement

Die Stabsstelle Verkehrs- und Baustellenmanagement ist die Straßenverkehrsbehörde für Baustellen und direkt der Amtsleitung unterstellt.

Insgesamt wurden im Jahr 2015 etwa 2.050 verkehrsrechtliche Anordnungen erteilt. Hier- zu erfolgt vorab die Koordinierung aller Maßnahmen in verkehrsrechtlicher Hinsicht sowie weitere Abstimmungen (Umfang und Termine der Ausführung, Buslinienführung, Veran- staltungen, etc.). Die im Jahresverlauf eingenommenen Gebühren betrugen rund 116.000 Euro. Vorrangig handelt es sich um Tiefbaumaßnahmen der Versorgungsträger (Neubau und Unterhaltung von Versorgungsleitungen für Gas, Wasser, Strom, Fernwärme, Tele- kommunikation), gefolgt von städtischen Maßnahmen (Neubau und Unterhaltung von Ab- wasserkanälen und Straßen) sowie Maßnahmen Dritter (Behörden und Private). Alle ver- kehrsrelevanten Maßnahmen werden zum Jahresbeginn in einem Masterplan veröffent- licht. Darüber hinaus wurden circa 3.600 Sondernutzungserlaubnisse nach dem Straßen- und Wegegesetz NW im Zusammenhang mit Baumaßnahmen erteilt. Hierzu zählen u.a. die Aufstellung von Containern und Gerüsten sowie großflächige Baustelleneinrichtungen. Der Jahresumsatz an Sondernutzungsgebühren betrug 2015 circa 587.000 Euro.

Aus verkehrstechnischer Sicht sind folgende herausragende Baumaßnahmen im Jahres- rückblick zu benennen:

Fertigstellung der Stadtbahnhaltestelle „Stadthaus“

Sanierung des Kreisels Oberkassel

Fertigstellung der Kanal- und Straßenbaumaßnahme Kennedyallee/Gotenstraße

BV Commerzbank, Münsterplatz, Neubau hinter denkmalgeschützter Fassade

Beginn der Kanalbaumaßnahme Willy-Brandt-Allee

Kanalbau Weberstraße (Querung der Gleistrasse Bonner Talweg) zeitgleich mit

Kanal- und Gleisbau Südunterführung

Darüber hinaus betreut die Stabsstelle die Durchführung der gebührenpflichtigen Park- raumbewirtschaftung mit zurzeit 130 Parkscheinautomaten, verteilt auf die vier Bonner Stadtbezirke. Die Vorgaben der Bewirtschaftung resultieren aus der vom Rat beschlosse- nen Parkgebührenordnung, die Gesamteinnahmen betrugen 2015 circa 3,03 Millionen Eu- ro.

Servicebereich - Verwaltung und Vermessung -

Der Servicebereich (SB) des Tiefbauamtes ist durch ein vielseitiges Aufgabenspektrum gekennzeichnet. Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widmen sich in vier Teams un- terschiedlichen Aufträgen für das gesamte Tiefbauamt mit seinen circa 340 Beschäftigten. Zu den Schwerpunktaufgaben gehören:

ADV-Administration

Haushalt und Finanzen

Personalangelegenheiten

Zentrale Beschaffungen

Bürgerinformation

Tiefbauvermessung

Rats- und Ausschussangelegenheiten

In den folgenden vier Teams werden diese Aufgaben zentral für das Amt erfüllt:

SB 01 – ADV (Allgemeine Datenverarbeitung)

Zwei Mitarbeiter koordinieren einen großen Teil der im Amt eingesetzten Soft- und Hard- ware und zwar:

Stadtentwässerung:

Für die Kläranlagen wird zur Wartung der Anlagen, Sicherstellung des Betriebs und für die Betriebslagerverwaltung die Software GS Manager eingesetzt.

Für die Verwaltung der Kanäle wird das Kanalinformationssystem Nova Kandis und für die Kanalauskunft Wega Mars verwendet.

Für die Kanalsanierung wird zur Zustandserfassung durch Videobefahrung die Software Diba Mobil eingesetzt.

Für die Niederschlagsdatenerfassung wird die Software Aquazis und die Software Hydras genutzt. Die daraus ermittelten Daten werden dann mittels der Software Kanal++ zur Ka- nalplanung umgesetzt.

Im Projektmanagement des Kanalbaus wird die Software Asta Powerproject verwendet. Das Betriebsführungssystem Kanal soll für die Kanalreinigung und später die gesamte Verwaltung des Kanalbetriebs (Einsatzpläne, Ressourcenplanung etc.) eingesetzt werden.

Bauhof:

Die Bauhoflagerverwaltung erfolgt mittels der Software 4Storage.

Straßenbau:

Die Verwaltung von Aufbrüchen erfolgt mittels einer Datenbanksoftware. AutoCAD MAP und CivilDesign werden im Bereich Projektplanung  und Dokumentation eingesetzt. Vermessung:

AutoCAD MAP und CivilDesign werden zur Erstellung   von Plänen für den Straßenbau

und den Kanalbau eingesetzt.

Sondernutzung:

Die Verwaltung der privaten Sondernutzungen erfolgt mittels einer Datenbanksoftware.

SB 02 – Haushalt, Finanzen, Organisation, Personalangelegenheiten, zentrale Be- schaffung

Hier ist zentral für das gesamte Amt die Personalsachbearbeitung angesiedelt. Beispiels- weise wurden hier 2015 insgesamt 10 Stellenbesetzungsverfahren für das Amt koordiniert. Außerdem erstellt das Team die Haushaltsplanung, verwaltet das Budget, ist für Haus- halts- und Rechnungswesen zuständig und aktiviert das Anlagevermögen der Straßen- bauabteilung. In 2015 betrug dies rund 1,2 Milliarden Euro.

Hier befindet sich auch die interne Submissionsstelle, die 2015 insgesamt 112 Submissio- nen bewältigte.

Die zentrale Beschaffung von Ver- und Gebrauchsmaterial für das gesamte Amt ist eben- falls dem Team zugeordnet. Dabei handelt es sich etwa um den Erwerb von Substanzen für den klärtechnischen Prozess in den vier Bonner Kläranlagen oder Ersatzbeschaffun- gen für die rund 280 Sonderbau- und Pumpwerke. Das Materiallager gehört auch zum Team SB 02, das u. a. mit Werkzeug, Arbeits- und Schutzkleidung, Farben und Lacken, Schildern, Absperrungen oder Spielgeräten für den entsprechenden Nachschub im Amt und auch für einige andere Dienststellen sorgt.

Zum Aufgabenspektrum der Abteilung zählt auch das Thema Arbeitssicherheit.

Die rund 100 städtischen Springbrunnen werden ebenfalls bei SB 02 verwaltet. Die Stadt bietet Patenschaften für die Wasserspiele an. Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Insti- tutionen oder Unternehmen, die sich gerne mit einer Spende beteiligen möchten, finden hier eine Ansprechpartnerin.

Die Produktion von Bürgerbriefen und Anliegerinformationen, mit denen Anwohner recht- zeitig über bevorstehende Kanal- und Straßenbauprojekte vor ihrer Haustür informiert

werden, erfolgt ebenfalls in diesem Team. 2015 waren es 41 Maßnahmen, für die diese Bürgerinformationen gedruckt und in die betroffenen Haushalte verteilt worden sind. Auf diese Weise werden die Bonnerinnen und Bonner nicht nur über städtische Pressemittei- lungen und das Internet über Arbeiten und Aktionen des Tiefbauamtes in ihrem direkten Wohnumfeld auf dem Laufenden gehalten, sondern erhalten zusätzlich auch alle für sie wichtige Fakten und die Kontaktdaten des jeweiligen Ansprechpartners direkt ins Haus.

SB 03 – Tiefbauvermessung

Drei Mitarbeiter dieses Teams sind hauptsächlich gefragt, wenn Kanalsanierung und Stra- ßenbauprojekte anstehen. Dann vermessen sie die genauen örtlichen Verhältnisse. Dies geschieht sowohl oberirdisch als auch im bestehenden und in Betrieb befindlichen Kanal. Vermessungen in der Kanalisation werden innerhalb der Stadtverwaltung nur von diesem Team vorgenommen. Eine Mitarbeiterin setzt die Messergebnisse zeichnerisch um.

Die so erhobenen Daten sind wichtige Grundlagen für die Planung und Bauausführung.

SB 04 – Verwaltung

Dieses aus drei Beschäftigten bestehende Team kümmert sich zu einem großen Teil um Rats- und Ausschussangelegenheiten sowie um Terminschreiben für den Oberbürger- meister.

Hier werden zentral für das ganze Amt die Vorlagen für Beschlüsse, die dem Rat oder sei- nen Ausschüsse vorgelegt werden, formuliert. Auch die Stellungnahmen zu Anfragen von Ratsfraktionen oder Bürgeranträgen werden im Team SB 04 entworfen und Mitzeichnun- gen koordiniert. 2015 war das Team mit 480 Anträgen, Anfragen und Vorlagen für die po- litischen Gremien befasst. Davon standen 320 unter der Federführung des Tiefbauamtes.

Ein weiterer Bereich ist die Überwachung von so genannten Indirekteinleitern. Bei den In- direkteinleitern handelt es sich etwa um Gastronomiebetriebe, die mit einem Fettabschei- der die unkontrollierte Abgabe von größeren Mengen von Brat- und Kochfetten in die Ka- nalisation vermeiden müssen.

www.bonn.de